МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ  державний екологічний університет

З Б І Р Н И К

МЕТОДИЧНИХ  ВКАЗІВОК

до практичних занять

з   дисципліни

«Гідрологічні та морські прогнози»

за темою

«Короткострокові прогнози водного режиму річок»

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності  103  «Науки про Землю»,

освітньо-професійної програми «Гідрометеорологія»,

рівня вищої освіти бакалавр

Одеса-2023

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ  державний екологічний університет

З Б І Р Н И К

МЕТОДИЧНИХ  ВКАЗІВОК

до практичних занять

з   дисципліни

"Гідрологічні та морські прогнози "

за темою

«Короткострокові прогнози водного режиму річок»

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності   103  «Науки про Землю»,

освітньо-професійної програми «Гідрометеорологія»,

рівня вищої освіти бакалавр

Затверджено

на засіданні групи

забезпечення спеціальності

протокол №  _3_від «_24_» _жовтня _2023 р.

Голова групи                  Шакірзанова Ж.Р.

Затверджено на засіданні кафедри

гідрології суші

протокол №  6 від « _12__  » _жовтня_2023 р.

Т.в.о.завідувача кафедри              Овчарук В.А.

Одеса-2023

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ  державний екологічний університет

З Б І Р Н И К

МЕТОДИЧНИХ  ВКАЗІВОК

до практичних занять

з   дисципліни

«Гідрологічні та морські прогнози»

за темою

«Короткострокові прогнози водного режиму річок»

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності  103  «Науки про Землю»,

освітньо-професійної програми «Гідрометеорологія»,

рівня вищої освіти бакалавр

Затверджено

на засіданні групи

забезпечення спеціальності

протокол №  _3_від «_24_» _жовтня__2023 р.

Одеса-2023

Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Гідрологічні та морські прогнози» за темою «Короткострокові прогнози водного режиму річок» для студентів ІV  курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 103 «Науки про Землю», ОПП «Гідрометеорологія», РВО бакалавр / Шакірзанова Ж.Р., д-р геогр. наук, проф., Докус А.О., канд.  геогр. наук, ст. викл., Кущенко Л.В., ст.викл. Одеса, ОДЕКУ, 2023. 81 с.

ЗМІСТ

|  | Вступ………………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Практичне заняття №1……………………………………………. | 9 |
| 1 | Короткострокові прогнози рівнів води за методом відповідних рівнів (витрат) води................................................................................. | 9 |
|  | 1.1 Теоретичні основи методу відповідних рівнів (витрат) води.... | 9 |
|  | 1.2 Прогнози на слабкоприпливних ділянках річок ………......... | 11 |
|  | 1.3 Визначення часу руслового добігання води ………………….. | 13 |
|  | 1.4 Загальні принципи оцінки справджуваності гідрологічного прогнозу та ефективності методики прогнозу ……………………. | 14 |
|  | Приктичне завдання І. Розробка методики прогнозу щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів на слабкоприпливній ділянці річки ……................................................................................ | 17 |
|  | Контрольні запитання до практичного завдання І..................... | 25 |
|  | Практичне заняття №2.................................................................... | 26 |
| 2 | Прогнози, засновані на даних про руслові запаси води річок......... | 26 |
|  | 2.1 Прогнози стоку за даними про запаси води в русловій мережі........................................................................................................... | 26 |
|  | 2.2 Розрахунки руслових запасів у річковій мережі. Побудова кривої руслових запасів для ділянки річки....................................... | 27 |
|  | Практичне завдання ІІ. 2.1 Розрахунки руслових запасів у річковій мережі......................................................................................... | 35 |
|  | 2.2 Побудова кривої руслових запасів для ділянки річки................ | 39 |
|  | Контрольні запитання до практичного завдання ІІ................... | 44 |
|  | Практичне заняття №3.................................................................... | 45 |
| 3 | Короткострокові прогнози гідрографу паводку............................... | 45 |
|  | 3.1 Метод Калініна-Мілюкова........................................................... | 45 |
|  | 3.2 Метод Маскінгам........................................................................... | 47 |
|  | 3.3 Розрахунок трансформації паводка за інтегралом Дюамеля..... | 48 |
|  | Практичне завдання ІІІ. 3.1 Розрахунок ординат функції трансформації за формулою Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова..................... | 50 |
|  | 3.2 Розрахунок гідрографа дощового паводку за інтегралом Дюамеля................................................................................................ | 51 |
|  | Контрольні запитання до практичного завдання ІІІ................. | 56 |
|  | Перелік посилань…………………………………………………… | 57 |
|  | Додатки................................................................................................. | 58 |

Вступ

Дисципліна «Гідрологічні та морські прогнози» – є вибірковою при підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 103 «Науки про Землю», ОПП «Гідрометеорологія» та використовується ними в їх практичній діяльності.

Метою методичних вказівок є одержання студентами практичних навиків роботи по розробці методик короткострокових гідрологічних прогнозів та оцінці надійності й якості цих методик.

# Задача методичних вказівок – ознайомлення і практичне використання методів короткострокових прогнозів гідрологічних характеристик рівнинних і гірських річок.

У результаті виконання практичних завдань з частини дисципліни «Гідрологічні та морські прогнози», блок «Гідрологічні прогнози» (7 семестр), студенти повинні:

знати:

- головні етапи розробки методик гідрологічних прогнозів;

- загальні принципи оцінки точності методик прогнозування. Критерії ефективності методик прогнозу;

- похибка прогнозу. Допустима похибка прогнозу. Критерій справджуванності прогнозу;

- форми випуску прогнозів;

- прогнози витрат та рівнів води, засновані на закономірностях руху річкового потоку;

- методи розрахунку трансформації паводкової хвилі;

# вміти:

- ставити задачу прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності),

- обирати метод прогнозу;

- обирати шлях створення методики прогнозу за вибраним методом;

- розробляти методику прогнозу щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів на слабкоприпливній ділянці річки та її оцінка;

- розраховувати руслові запаси води у річковій мережі;

- побудувати криву руслових запасів для ділянки річки;

- розраховувати ординати функції трансформації за формулою Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова;

- розраховувати гідрограф дощового паводку за інтегралом Дюамеля;

а також:

- вміти застосовувати чинні норми та стандарти для складання та підготовки різних видів звітної та іншої документації;

- професійно володіти методами та прийомами отримання якісної і кількісної оцінки стану навколишнього середовища;

- виконувати встановленим порядком візуалізацію одержаної гідрологічної інформації та розрахункових величин у виді карт, схем, розрізів, таблиць, графіків і доводити її до відома споживача;

- володіти методами та способами прогнозування кількісних характеристик гідрологічних процесів та  явищ різних просторово-часових масштабів, вміти визначати межі їх застосовності;

- оцінювати вплив прогнозованого стану гідросфери на ефективність проведення різних видів економічної діяльності;

набути компетентність:

здатність до використання базових знань по теоретичним і фізичним процесам формування гідрологічного режиму річок та
морів з метою професійного застосування методів та способів прогнозування кількісних характеристик гідрологічних процесів
та явищ різних просторовочасових масштабів, вміння визначати межі їх застосовності;

результат навчання:

вміти ставити задачу прогнозу (згідно меті прогнозу та необхідній завчасності), обирати метод прогнозу, обирати шлях розробки методики прогнозу гідрологічного режиму річок, озер та водосховищ за
вибраним методом; здійснювати оцінку прогнозного методу дотримуючись вимог керівних документів.

Практичні завдання, що входять в збірник методичних вказівок є складовою частиною у вивченні загального курсу дисципліни «Гідрологічні та морські прогнози», блок «Гідрологічні прогнози» (7 семестр) для студентів денної і заочної форм навчання, захищаються  і оцінюються за прийнятою шкалою відповідності інтегральних оцінок практичного модуля.

Форма контролю знань та вмінь студентів

з практичного модуля

- На практичні заняття принести папку для паперів (у вигляді швидкозшивача), стандартний папір, лінійку, мікрокалькулятор, ноутбук.

- Отримати до практичних занять від викладача або з системи е-навчання вихідні дані та методичні вказівки, ознайомитися із змістом методичних вказівок.

- При виконанні завдання студент обробляє вихідні дані, виконує необхідні розрахунки, будує графіки і таблиці, оформлює пояснювальну записку, письмово відповідає на контрольні запитання, що надаються в методичних вказівках.

- Після закінчення роботи над завданням студент повинен представити пояснювальну записку, оформлені за ДСТУ графічні і розрахункові матеріали, відповісти на запитання, які ставить викладач.

- При відповіді на запитання викладача студенту потрібно довести викладачу, що він знає і розуміє мету і задачу практичної роботи, знає фізичні і теоретичні основи методу прогнозів, який розглядався в даній роботі, знає принцип складання методики розрахунків і прогнозів.

Практичний модуль  з частини дисципліни «Гідрологічні та морські

прогнози», блок «Гідрологічні прогнози» (7 семестр)

| Код | Назва модулю та тем | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторні | СРС |
| ЗМ-П1 | І. Короткострокові прогнози рівнів води за методом відповідних рівнів (витрат) води. 1. Розробка методики прогнозу щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів на слабкоприпливній ділянці річки. | 3 | 2 |
|  | ІІ. Прогнози, засновані на даних про руслові запаси води річок. 1. Розрахунки руслових запасів у річковій мережі. 2. Побудова кривої руслових запасів для ділянки річки. ІІІ. Короткострокові прогнози гідрографу паводку. 1.Розрахунок ординат функції трансформації за формулою Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова 2. Розрахунок гідрографа дощового паводку за інтегралом Дюамеля. | 3 3 3 3 | 2 2 2 2 |
|  | Всього | 15 | 10 |

Максимальна сума балів з ЗМ-П1 – 20 балів (УО під час захисту практичних робіт № І-ІІІ).

Практичне заняття № 1

1 КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОГНОЗИ РІВНІВ ВОДИ ЗА МЕТОДОМ

ВІДПОВІДНИХ РІВНІВ (ВИТРАТ) ВОДИ

Цей метод вже більш 150 років використовується для прогнозу ходу рівнів води у річковій мережі: у Франції з 1850 р. на р.Сені, потім р.Луарі, а з 1864 р. на р. Маас; у Німеччині з 1886 р., у Росії та Україні з кінця XIX сторіччя. Методика прогнозу за цим методом успішно розвивалась Д.Д.Гнусіновим і В.Г. Клейбером, а в ХХ сторіччі – В.О. Аполловим, Є.В.Бергом, Ф.І. Бидіним, К.Н. Воскресенським, Г.П. Калініним, А.В. Огієвським та ін.

  - Теоретичні основи методу відповідних рівнів (витрат) води

Передобчислення ходу рівнів і витрат води у річковій мережі засновується перш за все на знанні закономірностей руху паводкових хвиль, які викликаються випадінням сильних опадів або таненням снігу.

Закономірності руху річкової води описується системою рівнянь [1, 2]:

|  | (1.1) |
| --- | --- |
|  | (1.2) |
|  | (1.3) |
|  | (1.4) |

де  - площа живого перерізу;

- координата часу;

- витрата води;

- координата відстані, яка визначається вздовж потоку (довжина ділянки річки);

- боковий приток на ділянці річки;

- рівень води;

- середня швидкість потоку.

Тут (1.1) рівняння нерозривності рідини; залежність (1.2) – рівняння руху, де витрата води  є функцією рівня води . Параметри цієї функції залежать від гідравлічних і морфометричних характеристик перерізу русла, які змінюються за довжиною річки (1.1). Тому витрата води за (1.2) розглядається як функція  і   (1.3). Система доповнена формулою витрати води (1.4), у якій  - швидкість течії, середня за живим перерізом .

В результаті розв’язання цієї системи одержуємо співвідношення між витратами води у нижньому () та верхньому () створах ділянки річки у момент часу :

,                                          (1.5)

де  - час руслового добігання паводкової хвилі з верхнього створу до нижнього;

- приток води на ділянці річки до руслової мережі.

Швидкість добігання  витрати води  дорівнює

.                                                    (1.6)

Із (1.6) час добігання  витрати води  на ділянці річки  дорівнює

(1.7)

або, якщо перейти до кінцевих приростів, маємо

,                                  (1.8)

де  - середній приріст площ живих перерізів на ділянці , який відповідає прирісту витрати води на величину ;

- середній приріт об’єму  води на ділянці річки.

Рівняння (1.5) є теоретичною основою методу відповідних витрат води, а, отже, і рівнів води.

Розглянемо співвідношення між швидкістю руху паводка  (швидкістю добігання) і швидкістю течії води . Згідно з (1.6) після диференціювання витрати води , маємо:

,                                             (1.9)

де  - площа водного перерізу.

У тих випадках, коли з підвищенням рівнів води швидкість течії зростає, похідна , тоді згідно з (1.9) швидкість добігання буде більшою від середньої швидкості течії води. Однак, наприклад, при виході води на заплаву із зростанням рівнів води швидкість течії зменшується і швидкість добігання   стає меншою від швидкості течії . По фактичних даних, за винятком крайніх випадків, відношення    коливаються, приблизно, від 0,5 до 1,4.

Прогнози за методом відповідних витрат (рівнів) води випускаються для безприточних (слабоприточних), приточних ділянок та річкової системи.

  - Прогнози на слабкоприпливних ділянках річок

Слабкорипливною (безприпливною) слід вважати ділянку річки, на якій витрати води у нижньому створі перевищують відповідну витрату води у верхньому створі не більше ніж на 20 %, тобто .

Теоретичною основою методу є рівняння (1.5), яке при заданому часі добігання  для кожної ділянки річки можна записати у вигляді

,                                          (1.10)

де  -  витрата води у нижньому створі ділянки в момент часу ;

- витрата води у верхньому створі ділянки в момент часу ();

- сумарна витрата води бокового притоку на ділянці, осереднена в інтервалі часу добігання.

Однак, при значній довжині ділянки річки іноді може спостерігатись значне розпластування (трансформація) паводкової хвилі, яке супроводжується зміною витрат води, яка переміщується на деяку величину . В цьому випадку витрата води у нижньому створі складає величину

.                                   (1.11)

Застосування формул (1.10) і (1.11) для цілей прогнозування витрат води у нижньому створі часто ускладнюється недостачею інформації, що не дозволяє визначити з необхідною точністю боковий приток () і тим більше, зміну витрат води за рахунок трансформації паводкової хвилі .

З цієї причини замість рівняння (1.11) користуються залежністю

,                                   (1.12)

де  і  - характеристики (індекси) бокового притоку розпластування паводка.

Для побудови прогностичної залежності необхідно:

1) визначити час добігання води на ділянці і побудувати залежність  або  ;

2) скласти таблицю відповідних витрат (рівнів) води у верхньому і нижньому створах; витрати (рівні) води у нижньому створі беруться пізніше, ніж у верхньому створі, на час добігання ;

3) розробити спосіб оцінки бокового притоку і впливу розпластування паводкової хвилі.

Це залежності вигляду:

,                                     (1.13)

,                              (1.14)

,                                   (1.15)

де ,  -  рівні води у нижньому створі на час  і ;

,   - рівень і витрата води у верхньому створі на час ;

- час добігання.

Форма зв’язку (1.13) визначається, головним чином, характером кривих витрат води у верхньому і нижньому створах.

Припустимо, що криві витрат води описуються рівняннями:

.                               (1.16)

Якщо , тоді одержимо

,                     (1.17)

де  - коефіцієнти рівнянь.

Якщо , то зав’язок (1.17) лінійний, при   - випуклий, при  - угнутий.

Функція (1.14) внапряму враховує вплив на рівень води нижнього поста факторів розпластування (трансформації) паводкової хвилі – ухилу водної поверхні і ходу наповнення русла водою. Дійсно, рівень  характеризує ухил водної поверхні потоку.

  - Визначення часу руслового добігання води

Час руслового добігання на ділянці річки залежить від міри наповнення русла, ємності заплави, довжини ділянки, форми і шорсткості русла і заплави, ухилу водної поверхні тощо

,                                  (1.18)

де - рівень води;

- ухил водної поверхні;

- довжина ділянки річки;

- характеристика заплави, наприклад, відношення її ширини до ширини русла;

і  - характеристика форми поперечного перерізу русла і заплави;

і  - коефіцієнти шорсткості.

На конкретній ділянці довжина її постійна, а значення параметрів , , ,  змінюються в залежності від рівня води і ухила водної поверхні. Отже, вираз (1.18) можна спростити і записати

.                                              (1.19)

Одним з головних питань реалізації методу відповідних витрат (рівнів) води є встановлення змінності часу добігання  в залежності від рівня води верхнього поста та характеру режиму стоку (фази стоку).

Час добігання  визначається на основі аналізу синхронних спостережень за ходом рівнів або витрат води у верхньому та нижньому створах безприточної ділянки річки. Далі перелічені основні прийоми визначення часу добігання, які використовуються на практиці.

1. Визначення відповідних рівнів (витрат) води і часу їх добігання по характерних точках графіка коливань рівнів (витрат) води.

2. Визначення часу добігання за допомогою графіка відповідних рівнів води (спосіб А.В. Огієвського).

3. Визначення часу добігання за відповідними рівнями (витратами) води, що одержані по кривих забезпеченості. В.Г. Клейберг вважав, що рівно забезпечені рівні води близькі до відповідних.

4. Визначення часу добігання на основі принципу найменшої похибки (спосіб Г.П. Калініна).

5. Шляхом пропорційного розчленування гідрографів паводків у верхньому і нижньому створах та ін.

Вибір способу визначається в залежності від характеру і об’єму вихідної інформації. Час русловогодобігання води на ділянці річки визначається по різниці дат настання відповідних рівнів (витрат) води у верхньому та нижньому створах. Дані про відповідні рівні (витрати) води заносяться у таблиці, де також фіксується фаза ходу рівнів (витрат) води на верхньому посту (пік, спад, підйом). Ці дані використовуються для побудови кривих добігання вигляду (1.19).

Вплив ухилу поверхні води при цьому враховується непрямим шляхом, тому що дані про ухили часто відсутні. Будується дві криві : одна – для періоду підйому, друга – для періоду спаду або одну загальну криву, коли врахувати фазу ходу рівнів води не можливо. Для побудови таких зв’язків доцільно мати до 15-20 пар відповідних рівнів (витрат) води у межах всієї амплітуди коливань останніх.

  - Загальні принципи оцінки справджуваності гідрологічного прогнозу та ефективності методики прогнозу

Оцінка справджуваності гідрологічного прогнозу та ефективності методики прогнозу здійснюється у відповідності до діючих керівних документів [3-5].

Оцінка гідрологічного прогнозу зводиться до визначення справджуваності даного прогнозу шляхом співставлення похибки прогнозу з допустимою похибкою.

Похибка прогнозу - це різниця між фактичним значенням величини Yі  та значенням, отриманим у прогнозі Y’і

.                                          (1.20)

Допустима похибка прогнозу  - це ймовірне відхилення прогнозної величини від середнього значення (норми) гідрологічної величини.

У випадках коли прогнозується не сама величина Y, а її зміна за період завчасності прогнозу (короткострокові прогнози), допустима похибка визначається в залежності від варіації відхилення елемента за період завчасності

,                                       (1.21)

де  – середнє квадратичне відхилення зміни прогнозної величини за період завчасності прогнозу від норми цієї зміни

,                                      (1.22)

де  – зміна прогнозної величини за період завчасності прогнозу (різниця між кінцевим і початковим значенням, наприклад, );

- середнє значення цих змін;

n – кількість членів ряду.

Прогноз вважається справджуваним, якщо абсолютна величина його похибки менша або дорівнює допустимій

.                                            (1.23)

Для оцінки ефективності та якості методики прогнозу існують два критерії:

1. Забезпеченість методики (забезпеченість допустимої похибки), під якою розуміють кількість випадків – прогнозів, які є справджуваними, від загальної кількості складених прогнозів, у відсотках:

,                                          (1.24)

де m – кількість випадків (прогнозів), похибка яких не перевищувала допустиму;

n – загальна кількість прогнозів, складених за даною методикою.

Методика прогнозу вважається ефективною, якщо

.

2. Критерій якості (ефективності) методики. Мірою точності методики є середні квадратична похибка перевірних прогнозів

,                                        (1.25)

де  - прогнозне значення величини .

Критерієм якості та ефективності методики є відношення .

Прогноз за розробленою методикою буде більш ефективний, ніж прогноз за нормою, якщо .

Методика буде ефективною, якщо

.

При для оцінки точності розроблених методик прогнозу прийнята така шкала категорії методики [4, 5] (табл.1.1)

Таблиця 1.1 – Критерії ефективності методики прогнозу

| S/( | Р % | Категорія методики |
| --- | --- | --- |
| ≤0.5 | ≥82 | добра |
| 0.51-0.80 | 81-60 | задовільна |

3. Уточнення прогнозів досягається способом поточної коректировки, заснованої на співвідношеннях [2]:

;                                    (1.26)

,                                      (1.27)

де  і    - відкоректовані рівень і витрата води, які відповідають прогнозним величинам    і     на дату  із розрахункового графіка;

і     - зкоректовані похибки  і   . Останні визначаються по похибках прогнозу у попередній момент часу , тобто:

- для рівнів води

або ;                    (1.28)

- для витрат води:

або .                    (1.29)

Практичне завдання І

1 Розробка методики прогнозу щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів на слабкоприпливній ділянці річки

Завдання: розробити методику прогнозу щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів на слабкоприпливній ділянці річки Дністер на ділянці м.Галич – с.Заліщики:

1) визначити відповідні рівні води і час добігання води;

2) розробити та оцінити методику прогнозу щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів на р.Дністер на ділянці м.Галич –с.Заліщики.

Вихідні дані: щоденні рівні води у верхньому (м.Галич) та нижньому (с. Заліщики) створах річки Дністер у 2008 р. (варіати вихідних даних наведені в дод. А).

Опис ділянки річки. Ділянка річки Дністер від м.Галич до с.Заліщики має протяжність 181 км. Площа басейну до вхідного створу складає 14700 км2, вихідного – 24600 км2. У період з квітня до початку льодових явищ боковий приток дощових вод незначний, тому що площі поширення злив, невеликі. Паводки формуються у Карпатах і по даній ділянці проходять транзитом.

Порядок виконання завдання:

1.Будуємо суміщений графік ходу рівнів води у верхньому і  нижньому створах майже безприточної ділянки річки (рис.1.1).

2. На графіку відзначимо характерні точки – максимуми, мінімуми, точки перегину і тривалості стояння приблизно однакового рівня води (ці точки позначені цифрами: для м.Галич - 1, 2, 3…, для с. Заліщики - 1(, 2(, 3(,…).

Рисунок 1.1 – Суміщений графік коливань рівнів води р.Дністер біля м.Галич та м.Заліщики, 2008 р.

3. По виділених точках знаходимо час добігання води як різницю дат настання відповідних рівнів води у нижньому і верхньому створах ділянки. Результати заносимо у табл.1.2.

Таблиця 1.2 – Відповідні рівні води і час добігання води на ділянці

р. Дністер (м.Галич – с.Заліщики)

| № з/п | Рік | м. Галич (верхній створ) | м. Заліщики (нижній створ) | Час добігання, д | Фаза рівня води на верхньому посту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Рівень води, см | Дата | Рівень води, см |  |  |
| 1 | 2008 | 01.06.2008 | -4 | 01.06.2008 | 205 | 0 | пік |
| 2 |  | 18.06.2008 | -66 | 18.06.2008 | 54 | 0 | спад |
| 3 |  | 19.06.2008 | 1 | 20.06.2008 | 193 | 1 | пік |
| 4 |  | 26.06.2008 | -87 | 27.06.2008 | 32 | 1 | спад |
| 5 |  | 01.07.2008 | 72 | 02.07.2008 | 261 | 1 | пік |
| 6 |  | 06.07.2008 | -48 | 07.07.2008 | 77 | 1 | спад |
| 7 |  | 09.07.2008 | 1 | 09.07.2008 | 152 | 0 | пік |
| 8 |  | 10.07.2008 | -16 | 12.07.2008 | 114 | 1 | спад |
| 9 |  | 12.07.2008 | -6 | 13.07.2008 | 119 | 1 | пік |
| 10 |  | 19.07.2008 | -74 | 20.07.2008 | 48 | 1 | спад |
| 11 |  | 23.07.2008 | 53 | 24.07.2008 | 270 | 1 | пік |
| 12 |  | 31.07.2008 | -80 | 04.08.2008 | 18 | 4 | спад |
| 13 |  | 18.08.2008 | -109 | 19.08.2008 | -4 | 1 | спад |
| 14 |  | 31.08.2008 | -107 | 31.08.2008 | -1 | 0 | спад |
| 15 |  | 02.09.2008 | 5 | 03.09.2008 | 154 | 1 | пік |
| 16 |  | 04.09.2008 | -36 | 05.09.2008 | 96 | 1 | спад |
| 17 |  | 05.09.2008 | -20 | 06.09.2008 | 100 | 1 | пік |
| 18 |  | 07.09.2008 | -54 | 08.09.2008 | 72 | 1 | спад |
| 19 |  | 09.09.2008 | 15 | 10.09.2008 | 180 | 1 | пік |
| 20 |  | 12.09.2008 | -33 | 13.09.2008 | 114 | 1 | спад |
| 21 |  | 13.09.2008 | 4 | 14.09.2008 | 161 | 1 | пік |

Час добігання визначаємо по тих характерних точках, у яких найкраща відповідність в ході рівнів в обох створах. За даними табл. 1.2 будуємо графік залежності часу добігання води  від рівня води верхнього поста (м. Галич), рис.1.2. За графіком бачимо, мо час руслового добігання води на ділянці р.Дністер м.Галич - с.Заліщики можна прийняти осередненим на рівні 1 доби.

Рисунок 1.2 – Залежність часу добігання води

(на ділянці р. Дністер м.Галич-с.Заліщики)

від рівня води у верхньому створі м. Галич ()

4. Ділянку р.Дністер від м.Галич до с. Заліщики можна розглядати як слабкоприпливну, що дозволяє як розрахункову прийняти залежність (1.13), тобто

,

де  - рівень води р. Дністер у с.Галич у момент часу , см;

- рівень води  м.Заліщики у момент часу , см;

- час добігання повеневої хвилі від м.Галич до с.Заліщики, д.

Для побудови цієї залежності необхідно визначити відповідні рівні води вказаних постів при визначеному часі добігання =1 д.

5. Побудову залежності виконуємо за даними фактичних рівнів води м.Галич та с. Заліщики (табл.1.3), які взяті зі зміщенням їх на розрахунковий час добігання  = 1 д.

Графік залежності відповідних рівнів води р. Дністер у м.Галич та с.Заліщики показаний на рис.1.3. Залежність  описується рівнянням

.

Рисунок 1.3 – зв'зок відповідних рівнів води р. Дністер біля м.Галич () та м. Заліщики ()

6. Оцінка методики прогнозу виконується у відповідності до п.1.4.

6.1 Складаємо перевірні прогнози і визначаємо їх похибки як різниця між завбаченим і спостереженим рівнями води у с.Грушки (див. табл.1.3).

6.2 Обчислюємо допустиму похибку  для прогнозів із завчасністю одна доба. Результати розрахунків наводимо в табл.1.4:

а) середнє квадратичне відхилення

см;

б) допустима похибка =0,674=(24 см.

Таблиця 1.3 – Відповідні рівні води та перевірні прогнози рівнів води

р.Дністер-с. Заліщики

| № з/п | Дата складання прогнозу, t | Рівень води біля м. Галич, HГt, см | Дата, на яку складається прогноз, t+τ | Рівень води біля м. Заліщики, HЗt+τ, см | Похибка прогнозу, δ, см | δ2, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | завбачений | спостережений |  |  |
| 1 | 01.07.2008 | 72 | 02.07.2008 | 272 | 261 | -11 | 129 |
| 2 | 02.07.2008 | 24 | 03.07.2008 | 194 | 190 | -4 | 17 |
| 3 | 03.07.2008 | -6 | 04.07.2008 | 145 | 147 | 2 | 3 |
| 4 | 04.07.2008 | -14 | 05.07.2008 | 132 | 125 | -7 | 52 |
| 5 | 05.07.2008 | -35 | 06.07.2008 | 98 | 96 | -2 | 4 |
| 6 | 06.07.2008 | -48 | 07.07.2008 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| 7 | 07.07.2008 | -24 | 08.07.2008 | 116 | 90 | -26 | 670 |
| 8 | 08.07.2008 | -2 | 09.07.2008 | 152 | 152 | 0 | 0 |
| 9 | 09.07.2008 | 1 | 10.07.2008 | 157 | 140 | -17 | 277 |
| 10 | 10.07.2008 | -16 | 11.07.2008 | 129 | 116 | -13 | 167 |
| 11 | 11.07.2008 | -15 | 12.07.2008 | 131 | 114 | -17 | 274 |
| 12 | 12.07.2008 | -6 | 13.07.2008 | 145 | 119 | -26 | 687 |
| 13 | 13.07.2008 | -29 | 14.07.2008 | 108 | 95 | -13 | 162 |
| 14 | 14.07.2008 | -44 | 15.07.2008 | 83 | 77 | -6 | 39 |
| 15 | 15.07.2008 | -50 | 16.07.2008 | 74 | 68 | -6 | 30 |
| 16 | 16.07.2008 | -56 | 17.07.2008 | 64 | 60 | -4 | 14 |
| 17 | 17.07.2008 | -60 | 18.07.2008 | 57 | 52 | -5 | 27 |
| 18 | 18.07.2008 | -66 | 19.07.2008 | 47 | 46 | -1 | 2 |
| 19 | 19.07.2008 | -74 | 20.07.2008 | 34 | 48 | 14 | 186 |
| 20 | 20.07.2008 | -29 | 21.07.2008 | 108 | 143 | 35 | 1244 |
| 21 | 21.07.2008 | 5 | 22.07.2008 | 163 | 179 | 16 | 251 |
| 22 | 22.07.2008 | 4 | 23.07.2008 | 162 | 208 | 46 | 2160 |
| 23 | 23.07.2008 | 53 | 24.07.2008 | 241 | 270 | 29 | 819 |
| 24 | 24.07.2008 | 51 | 25.07.2008 | 238 | 225 | -13 | 172 |
| 25 | 25.07.2008 | 8 | 26.07.2008 | 168 | 178 | 10 | 99 |
| 26 | 26.07.2008 | -18 | 27.07.2008 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 27 | 27.07.2008 | -38 | 28.07.2008 | 93 | 100 | 7 | 48 |
| 28 | 28.07.2008 | -52 | 29.07.2008 | 70 | 73 | 3 | 8 |
| 29 | 29.07.2008 | -61 | 30.07.2008 | 56 | 59 | 3 | 12 |
| 30 | 30.07.2008 | -70 | 31.07.2008 | 41 | 47 | 6 | 37 |
| 31 | 31.07.2008 | -69 | 01.08.2008 | 43 | 40 | -3 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | =16 см |
|  |  |  |  |  |  |  | = 0,43 |
|  |  |  |  |  |  |  | Р%= 81% |

Таблиця 1.4 – Середнє квадратичне відхилення зміни рівнів води за

період завчасності прогнозів р.Дністер-с.Заліщики

(завчасність прогнозів одна доба)

| № з/п | Дата | Рівень води , см | Дата | Рівень води , см | Зміна рівня води |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.07.2008 | 231 | 02.07.2008 | 261 | -30 | -36 | 1308 |
| 2 | 02.07.2008 | 261 | 03.07.2008 | 190 | 71 | 65 | 4204 |
| 3 | 03.07.2008 | 190 | 04.07.2008 | 147 | 43 | 37 | 1357 |
| 4 | 04.07.2008 | 147 | 05.07.2008 | 125 | 22 | 16 | 251 |
| 5 | 05.07.2008 | 125 | 06.07.2008 | 96 | 29 | 23 | 522 |
| 6 | 06.07.2008 | 96 | 07.07.2008 | 77 | 19 | 13 | 165 |
| 7 | 07.07.2008 | 77 | 08.07.2008 | 90 | -13 | -19 | 367 |
| 8 | 08.07.2008 | 90 | 09.07.2008 | 152 | -62 | -68 | 4646 |
| 9 | 09.07.2008 | 152 | 10.07.2008 | 140 | 12 | 6 | 34 |
| 10 | 10.07.2008 | 140 | 11.07.2008 | 116 | 24 | 18 | 318 |
| 11 | 11.07.2008 | 116 | 12.07.2008 | 114 | 2 | -4 | 17 |
| 12 | 12.07.2008 | 114 | 13.07.2008 | 119 | -5 | -11 | 125 |
| 13 | 13.07.2008 | 119 | 14.07.2008 | 95 | 24 | 18 | 318 |
| 14 | 14.07.2008 | 95 | 15.07.2008 | 77 | 18 | 12 | 140 |
| 15 | 15.07.2008 | 77 | 16.07.2008 | 68 | 9 | 3 | 8 |
| 16 | 16.07.2008 | 68 | 17.07.2008 | 60 | 8 | 2 | 3 |
| 17 | 17.07.2008 | 60 | 18.07.2008 | 52 | 8 | 2 | 3 |
| 18 | 18.07.2008 | 52 | 19.07.2008 | 46 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 19.07.2008 | 46 | 20.07.2008 | 48 | -2 | -8 | 67 |
| 20 | 20.07.2008 | 48 | 21.07.2008 | 143 | -95 | -101 | 10234 |
| 21 | 21.07.2008 | 143 | 22.07.2008 | 179 | -36 | -42 | 1778 |
| 22 | 22.07.2008 | 179 | 23.07.2008 | 208 | -29 | -35 | 1236 |
| 23 | 23.07.2008 | 208 | 24.07.2008 | 270 | -62 | -68 | 4646 |
| 24 | 24.07.2008 | 270 | 25.07.2008 | 225 | 45 | 39 | 1508 |
| 25 | 25.07.2008 | 225 | 26.07.2008 | 178 | 47 | 41 | 1668 |
| 26 | 26.07.2008 | 178 | 27.07.2008 | 126 | 52 | 46 | 2101 |
| 27 | 27.07.2008 | 126 | 28.07.2008 | 100 | 26 | 20 | 394 |
| 28 | 28.07.2008 | 100 | 29.07.2008 | 73 | 27 | 21 | 434 |
| 29 | 29.07.2008 | 73 | 30.07.2008 | 59 | 14 | 8 | 61 |
| 30 | 30.07.2008 | 59 | 31.07.2008 | 47 | 12 | 6 | 34 |
| 31 | 31.07.2008 | 47 | 01.08.2008 | 40 | 7 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Середнє значення =6 см |  | см; = (24 см |

6.3 Визначаємо середні квадратичні похибки перевірних прогнозів  і показники якості методики і Р%.

а)  Для оцінки якості методики прогнозів із завчасністю 1 доба використовуються похибки перевірних прогнозів .

Розрахунок середньої квадратичної похибки прогнозів ведемо за схемою

,

де  - прогнозна величина рівня води у с.Залішики;

- спостережена величина рівня води у с. Залішики.

б) Встановлюємо крітерії оцінки ефективності і якості методики прогнозу. Результати перевірних прогнозів:

- =16 см, = 0,43, забезпеченість допустимої похибки прогнозів, яка дорівнює (24 см, складає 81 %.

Висновок. Таким чином, методика прогнозу щоденних рівнів води за методом відповідних рівнів на слабкоприпливній ділянці річки Дністер на ділянці м.Галич –с.Заліщики за критерієм ефективності методики прогнозу = 0,43 та забезпеченості допустимої похибки прогнозів, яка дорівнює (24 см, складає 81 % (табл.1.1) відноситься до категорії доброї.

Завчасність прогнозу на безприпливній ділянці річки дорівнює часу добігання  від верхнього створу до нижнього, тобто становить 1 добу.

Контрольні запитання до практичного завдання І

- Що є теоретичною основою метода відповідних рівнів (витрат) води?

- Які існують методи визначення часу руслового добігання води?

- Від яких факторів залежить час добігання на ділянці річки?

- Як здійснюється визначення відповідних витрат і рівнів води на безприпливній ділянці річки?

- Чим визначається форма графіка відповідних рівнів води на безприпливній ділянці річки?

Практичне заняття  №2

2 ПРОГНОЗИ, ЗАСНОВАНІ НА ДАНИХ ПРО РУСЛОВІ ЗАПАСИ ВОДИ РІЧОК

2.1 Прогнози стоку за даними про запаси води в русловій мережі

Теоретичною основою прогнозів стоку меженного періоду є рівняння виснаження об’єму руслових запасів води , які знаходяться в річковій ємності на момент часу t.

Об’єм літньо-осіннього меженного стоку (середня витрата води) за

деякий період часу Δt, який перевищує максимальний час добігання води τmax по руслах річок можна представити рівнянням [1-3]

,                                         (2.1)

де  – меженний стік за час Δt;

і  – стік річок, обумовлений відповідно припливом підземних і дощових (поталих) вод;

- запас води в річковій мережі в початковий момент часу .

Для періоду зимової межені за наявності зимових відлиг дощова складова замінюється тало-дощовою  і рівняння має вигляд:

.                           (2.2)

Для прогнозу меженного стоку (наприклад, середніх витрат води за період часу ) найбільш часто використовуються залежності вигляду:

– для зони недостатнього зволоження при невеликій кількості опадів або малої змінності їх кількості у літньо-осінній період

(2.3)

або

,                                          (2.4)

– для зони достатнього зволоження при  значних опадах у літньо-осінній період

,                                     (2.5)

або

,                                     (2.6)

де  – середня витрата води за період часу  , м3/с;

– запас води в річковій мережі на дату випуску прогнозу t , м3;

– витрата води у замикаючому створі річки на дату випуску прогнозу t , м3/с;

– кількість опадів періоду завчасності прогнозу середніх витрат води, мм.

При цьому краща якість прогнозів отримується для річок з незначною долею дощового стоку і для великих річок лісостепової і степової географічних зон.

2.2 Розрахунки руслових запасів у річковій мережі. Побудова кривої руслових запасів для ділянки річки.

Річкова мережа – це сукупність річок, які зливаються разом та виносять свої води з будь-якої території єдиним потоком. Запас води в річковій системі – це об’єм води, який на даний момент часу знаходиться в русловій системі.

Кількість води в річковій мережі на момент часу  визначається як сума об’ємів води на окремих її ділянках

,                                    (2.7)

де  - запас води в русловій мережі у момент ;

- запас води на і-й ділянці розглядуваної системи у момент часу ;

- число ділянок.

Об’єм води на ділянці , який відповідає певному ступеню наповнення русла, може бути підрахований по морфометричним та гідрологічним даним.

Вибір способу розрахунку визначається вихідними даними. Основні складності визначення запасів води в річковій мережі виникають через відсутність гідрометричних даних про режим малих та середніх річок. Це пов(язано з численністю малих річок.

Так, наприклад, кількість малих річок у басейні р.Дніпро до м.Лоєва перевищує 7 тисяч. Природно, що на переважній більшості річок немає річкових станцій, отже, відсутня інформація, необхідна для визначення запасів води в системі.

Розрахунок руслових запасів по морфометричних даних

За наявності гідрометричної мережі об’єм води на ділянці річки можна визначити за формулою

,                                    (2.8)

де  - площа поперечного перерізу відповідно у нижньому та верхньому створах;

- довжина ділянки.

Площа поперечного перерізу на кожній ділянці річки визначається за графіком її зв’язку з рівнем води . Далі будують криву об’ємів , де  - середній рівень води на ділянці у момент часу .

В цей час визначення морфометричних характеристик взагалі виконується за їх значеннями, осередненими для окремих груп річок. Для кожної групи річок осереднюються всі наявні дані щодо площі поперечного перерізу потоку , довжини річок  та кількості річок у групі - .

При відсутності спостережень морфометричні характеристики визначаються на основі моделей річкової мережі. Запропонована низка приблизно рівноцінних моделей річкової мережі ([3]). Тут ми зупинимось на моделі Н.О.Ржаницина. В основі цієї моделі  лежить розподіл річкової мережі на яруси чи порядки притокності. Вважається, що річки одного порядку в однорідних природних умовах мають близькі, взаємно пов’язані гідравлічні, гідрографічні та морфометричні характеристики.

У табл.2.1 надані співвідношення між довжиною річки та її порядком для річок рівнинних ландшафтів східної частини Європи, зокрема території України.

Таблиця 2.1 – Довжина річок та їх порядок по Н.О.Ржаніцину

| Довжина річки, , км | Порядок річки | Довжина річки, , км | Порядок річки | Довжина річки, , км | Порядок річки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1 | 1 | 11-24 | 6 | 266-510 | 11 |
| 1,1-2,0 | 2 | 25-44 | 7 | 511-880 | 12 |
| 2,1-3,5 | 3 | 45-80 | 8 | 881-1570 | 13 |
| 3,6-6,5 | 4 | 81-147 | 9 | 1571-2800 | 14 |
| 6,6-10 | 5 | 148-265 | 10 | 2801-4620 | 15 |

За даними табл.2.1 можна встановити порядок річки та її довжину. Водотік -го порядку є елементом системи – деякий відрізок загального протягу річок.

Середня довжина потоку -го порядку  дорівнює різниці середньої довжини річок -го порядку та (-1) -го порядків:

.                                            (2.9)

Визначивши характеристики потоків та їх кількість у групі кожного порядку, можна приблизно обчислити запас води в русловій мережі -го порядку за виразом

,                  (2.10)

де  і  - середні значення довжини та площі поперечного перерізу потоків від 1-го до -го порядків;

- кількість потоків від 1-го до -го порядків;

- максимальний порядок потоку даної річкової мережі, тобто порядок цієї мережі.

Узагальнюючи морфологічні залежності Н.О.Ржаніцина, Ю.В.Горбунов одержав формули, які повязують характеристики водотоків різних порядків

,                                            (2.11)

,                   (2.12)

,                         (2.13)

де  і ,  і ,  і  - відповідно довжина, кількість і середня площа живого перерізу водотоків -го та ()-го  порядків;

- коефіцієнт, який враховує зміни співвідношення між кількістю водотоків суміжних порядків в міру зростання порядку системи;

- найбільш ймовірне значення відношення довжини потоків двох суміжних порядків у даній річковій мережі, яке звичайно називається коефіцієнтом довжини;

- найбільш ймовірне значення відношення числа потоків однакового порядку в річкових мережах двох суміжних порядків, яке інколи називається коефіцієнтом біфуркації.

Наведені вище формули, які враховують побудову руслової мережі, визначають не дійсні руслові запаси, а геометричний об’єм річкової мережі, який відповідає розрахунковому рівню води на ділянці. Фактично, це об’єм не завжди зайнятий водою, оскільки вода на спаді паводків із малих річок швидко стікає у русло, яке знаходиться нижче. У межень вода знаходиться у постійно діючих руслах, таким чином розрахунок руслових запасів за формулами Н.О.Ржаніцина Ю.В.Горбунова та інших авторів може дати перебільшені результати.

Розрахунок руслових запасів води за гідрометричними даними

Визначення руслових запасів на ділянках річок за наявностю гідрометричних даних можна виконувати трьома способами.

- За рівнянням водного балансу для ділянки річки

,                                  (2.14)

де  - зміна руслових запасів води на ділянці річки за інтервал часу ;

- відповідно витрати води у нижньому і верхньому створах та боковий приток.

Підсумовуючи  за ряд послідовних інтервалів часу , дістаємо об’єм руслових запасів води  понад початковим об’ємом. Потім будується графік залежності (крива руслових запасів води)

,                                           (2.15)

де  - середня витрата води на ділянці річки за інтервал часу .

Розрахунок середньої витрати води на ділянці ведеться в залежності від характеру ділянки, розміщення гідрометричних створів, конфігурації басейну, типу та величини бокового притоку. На безприточній ділянці за наявності на її кінцях гідрометричних створів середня витрата води визначається:

;                                        (2.16)

за наявності тільки одного створу:

,                                            (2.17)

де  - часто дорівнює 0,5.

У ряді випадків середня витрата води на ділянці річкиможе визначатись як середньозважена:

.                                 (2.18)

Коефіцієнт зважування  для ділянок з різною приточністю визначається з урахуванням довжини  та площі  верхніх підділянок до довжини та площі всієї ділянки, відповідно.

В практичних розрахунках середня витрата води на приточній ділянці визначається як

.                                  (2.19)

Для побудови узагальненої кривої руслових запасів води для ділянки річки відбираються ряд паводків з інтенсивними підйомами та спадами при різних максимальних витратах води. Для кожного паводка за рівнянням водного балансу (2.14) підраховується зміна руслових запасів води . Криві об’ємів для кожного паводка зводять до єдиної узагальненої кривої.

- За приблизною залежністю

,                                         (2.20)

де  - середній час руслового добігання на розглядуваній ділянці русла;

- середня витрата води на ділянці.

Якщо ділянка обмежена одним створом, то об’єм води визначається за виразом

.                                         (2.21)

На приточній ділянці

,                                         (2.22)

де  - час добігання, який визначається як середнє арифметичне із величин часу добігяння від верхніх створів до нижнього

,                                            (2.23)

або як середнє зважене;

- число верхніх (вхідних) створів.

3. За витратами води в замикаючому створів річки під час спаду повні (паводка), коли нема значного притоку з поверхні басейну та йде виснаження руслових запасів води. Для цих випадків справедливе співвідношення

,                         (2.24)

де  - об’єм руслових запасів води у всій русловій мережі в -у добу, підраховуючи від початку спаду;

- тривалість спаду, д;

- середня витрата води в -у добу;

- середньодобова витрата води ґрунтового живлення за час ();

- об’єм води в руслі за рахунок ґрунтового живлення

.                                      (2.25)

Виконуючи ряд розрахунків за формулою (2.24), можна побудувати криву руслових запасів води у всій річковій системі:

або .

Підсомування  ведеться в зворотному напрямку в сторону ранніх дат.

Розрахунок за формулою (2.24) принципово дає дійсні запаси води у всій русловій системі, але за відсутності притоку води зі схилів за весь період спаду паводка (повені).

4. Спосіб Р.О. Нежиховського, який поєднує при розрахунку руслових запасів води морфометричні та гідрометричні дані. За цим способом запаси води у руслі визначаються окремо для річок великих (довжиною більше ніж 100-150 км), середніх (від 10 до 100-150 км) та малих (до 10 км, включаючи водотоки у балках та ярах).

Запас води в русловій системі великих річок визначається за рівнянням (2.14).

Для підрахунку запасів води в мілкій та середній русловій мережі автор використовує морфометричні характеристики – довжину та площу.

До кожної групи віднесені річки, обмежені створами, віддаленими від витоку на 10, 20 і т.д. км. Для визначення запасів води в середніх та малих річках запропонована формула

,      (2.26)

де  та  - осереднені по басейну модуль стоку та швидкість руху води в руслах річок;

- число створів, віддалених від витоків на відстань 0, 10,…, 100 км;

- середня площа водозборів для цих же градацій від витоків.

Число рівновіддалених створів , які попали в кожну групу з довжиною більше ніж 10 км, визначається за даними матеріалів довідника з водних ресурсів. Підрахунок же числа річок з довжиною менше ніж 10 км утруднений через обмеженість відомостей про них. Для оцінки їх кількості запропонована табл.2.2.

Таблиця 2.2 – Кількість малих річок (км) для європейської

частини СНД на 1000 км2 площі

| Природна зона | Рельєф басейну |
| --- | --- |
|  | горбиста рівнина та низовина | височина, км |
| лісова | 150 | 160 |
| лісостепова | 69 | 85 |
| степова | 30 | 35 |
| напівпустинна | 25 | 30 |

Для визначення середньої площі водозбору ()запропонована залежність

,                                     (2.27)

де  - середня площа водотоку кожної і-ої градації.

Середня швидкість течії   задана функцією

,                              (2.28)

де  - середня багаторічна максимальна витрата води, м3/с;

- середньозважений ухил річки від витоку до пункту спостережень, о/оо;

- параметр, який визначається для річок з площею водозбору від 200 до 5000 км2 за табл.2.3.

Таблиця 2.3 – Параметр  у формулі (2.28) для річок європейської

частини СНД

| Характеристика заплави | Морфометрична характеристика річки |  |
| --- | --- | --- |
|  | відношення х) | відношення хх) |  |
| дуже велика | 400/250 | 40/30 | 0,12/0,14 |
| велика | 200/150 | 25/20 | 0,15/0,16 |
| середня | 100/70 | 15/10 | 0,19/0,22 |
| невелика | 40/20 | 5,0/2,0 | 0,26/0,30 |
| відсутні | 15/5,0 | 1,3/1,1 | 0,32/0,35 |

Примітка: х) – відношення середньої ширині до середньої з максимальних глибин (у повінь);

хх) – відношення середньої ширини у повінь до середньої ширини у межень.

Для розрахунку руслових запасів у великій русловій мережі її поділяють на окремі ділянки, бажано без притоків, зі створами спостережень на кінцях ділянок чи з одним створом у середині ділянки.

Визначення запасів води на різних ділянках великої руслової мережі звичайно ведеться за гідрометричними даними як добуток середнього часу добігання на середню витрату води на ділянці, яка обчислена з урахуванням характеру бокового притоку на неї (розподіленого або зосередженого).

Приклади побудови кривої руслових запасів води на ділянці річки та обчислення запасів води в річковій системі надані нижче.

Практичне завдання ІІ

2.1 Розрахунки руслових запасів у річковій мережі

Завдання: визначити час добігання та руслові запаси води в річковій мережі р.Десна до м.Чернігова.

Вихідні дані: витрати води р.Десна у створах, що показані на рис.2.1 і у табл.2.4 за даними гідрологічних щорічників (варіати вихідних даних наведені в дод. Б).

Порядок виконання завдання:

1.Складається формула для розрахунку запасів води в річковій мережі за формулою (2.7).

Річкова мережа розподіляється на ділянки в залежності від розміщення гідростворів, що мають спостереження за витратами води (табл.2.5). Схема поділу руслової мережі на ділянки на річці Десна до м. Чернігів показано на рис. 2.1.

Запас води на ділянці визначається за формулою

,

де  - середня витрата води на ділянці, яка визначається за формулою

;

- витрати води в нижньому, верхньому створах та притоці.

Час добігання визначається як середній на ділянці () за формулою (2.23).

Таблиця 2.4 –  Список постів в басейні р.Десни для розрахунку

руслових запасів води

| № поста | Річка - пост | Площа басейну, км2 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Десна – м.Брянськ | 13700 |
| 6 | Десна – с. Разльоти | 36300 |
| 8 | Десна – м. Чернігів | 81400 |
| 19 | Сейм – Рильськ | 18100 |
| 20 | Сейм - с. Мутино | 25600 |

Рисунок 2.1 - Схема поділу руслової мережі на ділянки на річці

Десна до м. Чернігів

Об'єм руслових запасів води на ділянках руслової мережі                                   р.Десна до м. Чернігів, позначених на рис.2.1 розраховується за формулами:

ділянка 1: виток – м. Брянськ:

;

ділянка 2: м. Брянськ – с. Розльоти:

;

ділянка 3: с. Розльоти – с. Мутино:

;

ділянка 4: с. Мутино – Рильськ:

;

ділянка 5: виток – Рильськ:

.

Об'єм руслових запасів води у всій русловій мережі  р.Десна до м.Чернігів розраховується за формулою

Wt = 7Q3 + 8,5 Q6 + 4,5Q8 + 7 Q20 + 6,5 Q19                   (2.29)

2. За допомогою формули (2.29) виконується у табл.2.5 розрахунок запасів води в русловій мережі р.Десна.

Отриманий об’єм води трохи менший ніж дійсний і приймається як індекс руслових запасів у річковій мережі, оскільки балансовий розрахунок не враховує об’єм води, зосереджений у малих притоках.

Таблиця 2.5 – Розрахунок запасів води в русловій мережі

р.Десна-м.Чернігів

|  | Вихідні дані | Розрах. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дата, t | Витрати води в дату t=31.07 | Wt, м³ |
|  |  | 3 QБрянськ м³/с | 6 QРозльоти м³/с | 20 QМутіно м³/с | 19 QРильск м³/с | 8 QЧернігів м³/с |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2000 | 26,9 | 57,1 | 37,3 | 54,7 | 102 | 1749 |
| 2 | 2001 | 42,8 | 66,4 | 32,7 | 26,5 | 98,6 | 1709 |
| 3 | 2002 | 175 | 151 | 27,6 | 32,7 | 230 | 3949 |
| 4 | 2003 | 25,0 | 47,6 | 20,4 | 23,3 | 101 | 1328 |
| 5 | 2004 | 18,4 | 44,0 | 34,0 | 27,8 | 111 | 1421 |
| 6 | 2005 | 22,8 | 77,3 | 46,0 | 29,1 | 198 | 2219 |
| 7 | 2006 | 21,6 | 51,0 | 26,0 | 26,6 | 111 | 1439 |
| 8 | 2007 | 33,0 | 60,4 | 31,9 | 25,9 | 122 | 1685 |

Кінець табл. 2.5

|  | Вихідні дані | Розрах. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дата, t | Витрати води в дату t=31.07 | Wt, м3 |
|  |  | 3 QБрянськ м³/с | 6 QРозльоти м³/с | 20 QМутіно м³/с | 19 QРильск м³/с | 8 QЧернігів м³/с |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 2008 | 18,2 | 52,3 | 40,9 | 25,1 | 115 | 1539 |
| 10 | 2009 | 45,3 | 144 | 39,2 | 42,4 | 186 | 2928 |
| 11 | 2010 | 21,1 | 56,0 | 46,4 | 43,8 | 143 | 1877 |
| 12 | 2011 | 25,2 | 71,9 | 16,8 | 26,7 | 158 | 1790 |
| 13 | 2012 | 20,1 | 43,6 | 95,8 | 16,9 | 93,0 | 1710 |
| 14 | 2013 | 30,2 | 125 | 95,8 | 50,7 | 230 | 3309 |
| 15 | 2014 | 30,9 | 82,5 | 35,1 | 27,4 | 184 | 2169 |
| 16 | 2015 | 23,7 | 50,4 | 21,2 | 16,8 | 88,9 | 1252 |
| 17 | 2016 | 24,6 | 66,8 | 41,7 | 24,5 | 124 | 1749 |
| 18 | 2017 | 42,0 | 132 | 60,8 | 52,1 | 232 | 3224 |
| 19 | 2018 | 39,0 | 81,6 | 48,5 | 33,5 | 181 | 2338 |
| 20 | 2019 | 39,2 | 68,5 | 53,4 | 36,0 | 132 | 2058 |
| 21 | 2020 | 85,8 | 221 | 74,5 | 62,1 | 315 | 4822 |

2.2 Побудова кривої руслових запасів для ділянки річки

Завдання: побудувати криву руслових запасів води для періоду спаду паводку р.Десна на ділянці м.Розльоти – м. Чернігів. Визначити час добігання, побудувати криву часу руслового добігання на білянці р.Десна.

Вихідні дані: витрати води р.Десна біля м.Розльоти та м.Чернігів, р.Сейм біля с.Мутин (варіати вихідних даних наведені в дод. В).

Порядок виконання завдання:

1) На ділянці р.Десна від м.Розльоти до м.Чернігів впадає притока р.Сйм та р.Снов. Стік р.Снов складає лише 5 % від загального стоку р.Десна та р.Сейм. руслові запаси води визначаємо за методом водного балансу за рівнянням:

,                                    (2.30)

де  - витрати води біля м.Чернігів, м.Розльоти, с.Мутин, відповідно.

2) Необхідні для побудови кривої руслових запасів розрахунки надані у табл.2.6 (для 2001 р.). Приймаючи =1 добі, визначаємо зміну руслових запасів за добу  (табл.2.6) та об’єм води на ділянці, розрахований як сума  від кінця спаду до піку паводку - .

Обчислюємо середню витрату води на ділянці

.                                    (2.31)

3) За даними табл.2.6 будуємо криву руслових запасів  (рис.2.2).

4) Час руслового добігання дорівнює , тобто є тангенсом кута нахилу дотичної до кривої  для даної витрати води . Тому розбиваємо криву  на відрізки, близькі до прямих (рис.2.2) та у кожному інтервалі  визначаємо  як відношення  (табл.2.7). Обчислюємо середні витрати води по відрізках () та будуємо криву  (рис.2.3).

Висновок. В результаті побудови кривої руслових запасів р. Десна на ділянці с.Розльоти – м. Чернігів для спаду паводку у 2001 р. побудована крива часу руслового добігання води, який змінюється від 4 до 20 діб.

Контрольні запитання до практичного завдання ІІ

1. Чому дорівнюють запаси води в річковій мережі?

2. Дати огляд методів визначення руслових запасів на ділянці річки:

а) за морфометричними даними;

б) за гідрометричними даними;

в) за методом Р.А.Нежиховського.

3. Вказати необхідну вихідну інформацію для розрахунку руслових запасів по вище переліченим методам.

4. Залежність яких величин є крива руслових запасів на ділянці річки?

5. Як побудувати типову криву руслових запасів води на ділянці річки?

6. Для чого використовують типову криву руслових запасів води?

Таблиця 2.6 – Розрахунок запасів води в русловій мережі р.Десна на ділянці с.Розльоти – м.Чернігів

| Рік | Дата | Витрата води, м3/с | Русловий запас | Середня витрата на ділянці, , м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Десна-м.Чернігів (н) | Десна-с.Розльоти (в) | Сейм –с.Мутин (б) |  |  |  |
| 2001 | 16/ІV | 1720 | 713 | 538 | 459 | 17828 | 1486 |
|  | 17/ІV | 1710 | 699 | 526 | 485 | 17359 | 1466 |
|  | 18/ІV | 1680 | 675 | 478 | 5247 | 16874 | 1417 |
|  | 19/ІV | 1590 | 662 | 454 | 474 | 16347 | 1353 |
|  | 20/ІV | 1530 | 640 | 430 | 460 | 15872 | 1300 |
|  | 21/ІV | 1460 | 625 | 414 | 421 | 15412 | 1249 |
|  | 22/ІV | 1420 | 604 | 398 | 418 | 14992 | 1211 |
|  | 23/ІV | 1380 | 591 | 366 | 423 | 14574 | 1168 |
|  | 24/ІV | 1340 | 567 | 350 | 423 | 14151 | 1128 |
|  | 25/ІV | 1320 | 546 | 334 | 440 | 13728 | 1100 |
|  | 26/ІV | 1280 | 532 | 318 | 430 | 13288 | 1065 |
|  | 27/ІV | 1250 | 510 | 293 | 447 | 12858 | 1026 |
|  | 28/ІV | 1230 | 499 | 279 | 452 | 12411 | 1004 |
|  | 29/ІV | 1210 | 491 | 262 | 457 | 11959 | 982 |
|  | 30/ІV | 1180 | 476 | 237 | 467 | 11502 | 946 |
|  | 1/V | 1150 | 766 | 225 | 459 | 11035 | 920 |
|  | 2/V | 1120 | 452 | 216 | 452 | 10576 | 894 |
|  | 3/V | 1100 | 436 | 209 | 456 | 10124 | 872 |
|  | 4/V | 1080 | 410 | 200 | 470 | 9668 | 845 |
|  | 5/V | 1060 | 416 | 191 | 453 | 9198 | 834 |

Продовження табл.2.6

| Рік | Дата | Витрата води, м3/с | Русловий запас | Середня витрата на ділянці, , м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Десна-м.Чернігів (н) | Десна-с.Розльоти (в) | Сейм –с.Мутин (б) |  |  |  |
| 2001 | 6/V | 1030 | 407 | 185 | 438 | 8745 | 811 |
|  | 7/V | 1000 | 396 | 176 | 426 | 8307 | 786 |
|  | 8/V | 980 | 384 | 165 | 431 | 7879 | 764 |
|  | 9/V | 954 | 376 | 156 | 422 | 7447 | 743 |
|  | 10/V | 933 | 365 | 147 | 421 | 7026 | 722 |
|  | 11/V | 909 | 354 | 139 | 416 | 6605 | 701 |
|  | 12/V | 884 | 344 | 130 | 410 | 6189 | 679 |
|  | 13/V | 853 | 333 | 121 | 399 | 5779 | 654 |
|  | 14/V | 818 | 323 | 116 | 379 | 5380 | 628 |
|  | 15/V | 781 | 313 | 109 | 359 | 5001 | 602 |
|  | 16/V | 748 | 304 | 103 | 341 | 4542 | 578 |
|  | 17/V | 719 | 285 | 97,4 | 327 | 4301 | 556 |
|  | 18/V | 683 | 284 | 93,2 | 306 | 3974 | 530 |
|  | 19/V | 652 | 275 | 87,8 | 289 | 3668 | 507 |
|  | 20/V | 618 | 266 | 84,2 | 268 | 3379 | 484 |
|  | 21/V | 590 | 257 | 80,0 | 253 | 3111 | 464 |
|  | 22/V | 562 | 247 | 75,0 | 240 | 2858 | 442 |
|  | 23/V | 536 | 238 | 71,5 | 227 | 2618 | 423 |
|  | 24/V | 505 | 230 | 69,0 | 206 | 2392 | 402 |
|  | 25/V | 477 | 220 | 66,1 | 191 | 2186 | 382 |

Продовження табл.2.6

| Рік | Дата | Витрата води, м3/с | Русловий запас | Середня витрата на ділянці, , м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Десна-м.Чернігів (н) | Десна-с.Розльоти (в) | Сейм –с.Мутин (б) |  |  |  |
| 2001 | 26/V | 456 | 210 | 64,3 | 182 | 1995 | 365 |
|  | 27/V | 439 | 204 | 63,4 | 172 | 1813 | 353 |
|  | 28/V | 420 | 192 | 59,8 | 168 | 1642 | 336 |
|  | 29/V | 402 | 185 | 56,7 | 160 | 1473 | 322 |
|  | 30/V | 385 | 176 | 53,5 | 156 | 1313 | 307 |
|  | 31/V | 367 | 168 | 51,8 | 147 | 1158 | 293 |
|  | 1 /VІ | 349 | 164 | 50,5 | 135 | 1010 | 282 |
|  | 2/VІ | 332 | 160 | 48,8 | 123 | 876 | 270 |
|  | 3/VІ | 317 | 158 | 48,4 | 111 | 753 | 262 |
|  | 4/VІ | 302 | 155 | 49,2 | 97,8 | 642 | 253 |
|  | 5/VІ | 291 | 152 | 49,6 | 89,4 | 544 | 246 |
|  | 6 /VІ | 284 | 149 | 49,6 | 85,4 | 455 | 241 |
|  | 7/VІ | 274 | 146 | 49,6 | 78,4 | 369 | 235 |
|  | 8/VІ | 269 | 145 | 49,2 | 74,6 | 291 | 232 |
|  | 9/VІ | 263 | 142 | 48,4 | 72,6 | 216 | 229 |
|  | 10/VІ | 257 | 138 | 47,5 | 71,4 | 149 | 221 |
|  | 11/VІ | 252 | 133 | 45,8 | 72,2 | 72,2 | 216 |

Таблиця 2.7 – Час добігання на р.Десна на ділянці

с.Розльоти-м.Чернігів

| Номер | Інтервал, , м3/с | , м3/с |  |  | , м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-700 | 650 | 13000 | 20,0 | 375 |
| 2 | 701-880 | 180 | 2500 | 14,0 | 790 |
| 3 | 881-1100 | 220 | 2000 | 9,1 | 990 |
| 4 | 1101-1300 | 200 | 1200 | 6,0 | 1200 |
| 5 | 1301-1500 | 200 | 800 | 4,0 | 1400 |

Рисунок 2.2 – Розрахункова крива запасів води в руслі р.Десна  на ділянці с.Розльоти-м.Чернігів

та визначення часу руслового добігання води

Рисунок 2.3 – Крива часу руслового добігання води р. Десна на ділянці с.Розльоти – м. Чернігів

Практичне заняття  №3

3 КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОГНОЗИ ГІДРОГРАФУ ПАВОДКУ

Прогноз ходу паводка може бути здійснений на підставі числового інтегрування системи рівнянь нерозривності (1.1) і рівняння руху (1.2).

В лінійних моделях трансформація паводка на безприточній ділянці річки розглядається як результат дії каскаду водосховищ. Якщо річку поділити на ділянки довжиною , які далі назвемо характерними, то розрахунок трансформації паводка зводиться до розрахунку переміщування його через низку цих ділянок.

  - Метод Калініна-Мілюкова

При розробці методу прийнято, що витрата води () є функцією не тільки рівня води (), але ж й ухилу водної поверхні ()

.                                          (3.1)

Для розрахунку трансформації паводка річка поділяється на  характерних елементарних ділянок. Довжина () кожної ділянки повинна бути така, щоб рівень води в створі на її середині був однозначно пов'язаний з витратою води у нижньому створі ділянки. Зв'язок між об’ємом води на ділянці () та витратою води у нижньому створі () також однозначний

.                                           (3.2)

Довжина характерної ділянки визначається за виразом

,                                           (3.3)

де  - відповідно, витрата води, рівень води та ухил водної поверхні для встановленого руху річкового потоку;

- нахил кривої витрат води   у точці, яка відповідає даній витраті води .

Розрахунок трансформації ведеться від ділянки до ділянки за виразом

,                         (3.4)

де  і  - витрати води у нижньому створі характерної ділянки у розрахунковий момент часу  та на початку розрахункового інтервалу часу;

- витрата води у верхньому створі (приток на ділянку);

- час добігання води на характерній ділянці.

Значення , яке розраховано для кінця однієї характерної ділянки, приймається далі за значення  для наступної ділянки.

Якщо прийняти, що час добігання  однаковий для усіх характерних ділянок, розрахунок витрати води наприкінці -ої ділянки ведеться за формулою

,                                            (3.5)

де  - витрата води у верхньому створі (приток води до і-ої характерної ділянки);

- функція трансформації (впливу)

,                            (3.6)

де 	 - час добігання на характерній ділянці;

- число характерних ділянок;

- розрахунковий інтервал часу (взагалі =1);

- момент часу (=1, 2,…, ).

Якщо  дробове значення факторіал  замінюють на гама-функцію .

Функція впливу  показує послідовність добігання до нижнього створу часток витрати води, яка пройшла через верхній створ за час .

Важливою властивістю кривої добігання  є те, що площа фігури під нею (сума ординат кривої) дорівнює одиниці. Ця властивість є умовою зберігання об’ємів води на ділянці. Характерно також, що крива добігання має максимум і при зростанні часу наближається до нуля.

Слід відзначити, що при розрахунках  за формулою (3.6) сума ординат кривої добігання може не досягати одиниці для обмеженого числа ординат. Запропонований прийом, який дозволяє здобути . Кожну обчислену за формулою (3.6) ординату кривої добігання поділяють на суму усіх ординат. Приклад таких розрахунків для  і  наведений у табл.3.1.

Таблиця 3.1 – Ординати кривої добігання при  і

| Спосіб здобуття ординати | Номер ординати | Сума |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | … | 7 | 8 |  |
| За формулою (3.6) | 0,368 | 0,137 | 0,051 | … | 0,001 | 0,00 | 0,586 |
| Від розподілення на суму ординат | 0,628 | 0,234 | 0,087 | … | 0,002 | 0,00 | 1,00 |

3.2 Метод Маскінгам

Метод заснований на існуванні однозначного лінійного зв’язку між об’ємом води на ділянці річки та витратою води у верхньому () і нижньому () створах

,                                    (3.7)

де  розглядається як час добігання, д;

- безрозмірний коефіцієнт, взагалі дорівнює 0,0-0,5.

Для визначення  і  будується графік залежності об’єму води на ділянці від середньозваженої витрати води в верхньому та нижньому створах при різних . Значення , при якому петля на графіку зв’язку найвужча, тобто зв'язок приблизно однозначний, дорівнює тангенсу кута нахилу розрахункової прямої і приймається як розрахункове в (3.7).

Витрата води у нижньому створі ділянки визначається за виразом:

,                           (3.8)

де  - витрати води у верхньому створі наприкінці та на початку розрахункового інтервалу часу ;

- витрата води в нижньому створі на початку інтервалу;

- коефіцієнти, які визначаються за формулами:

;                           (3.9)

;                             (3.10)

.                       (3.11)

З рівнянь (3.9) – (3.11) виходить, що , а розрахунок значення  повинен бути обраним так, щоб , інакше параметр  буде від(ємним.

Метод Маскінгам можна застосувати для коротких ділянок річок, при плавних коливаннях витрат води у верхньому створі.

  - Розрахунок трансформації паводка за інтегралом Дюамеля

Для лінійної моделі процесу руху паводкової хвилі із зосередженими параметрами зв'язок між вхідною величиною  та виходом із системи  можна представити за допомогою умовних операторів  та :

,                                           (3.12)

де оператори

;              (3.13)

.               (3.14)

Коефіцієнти  і  не залежать від  і , можуть бути постійними але вони змінюються за час .

Розв’язком рівняння (3.12) за нульових початкових умов (витрата води у початковий момент часу дорівнює нулю на всій розглядуваний ділянці русла) і при постійних коефіцієнтах є інтеграл Дюамеля

,                                 (3.15)

де  - функція впливу чи трансформації.

Величина притоку води у руслову мережу (вхідна функція) може виражатися через опади  Х, які формують паводок, або витрату води у верхньому створі .

Прогноз витрат води у нижньому створі слабкоприточної ділянки річки зводиться до розрахунку трансформації витрати води, яка пройшла верхній створ (), за допомогою функції ) та інтеграла Дюамеля, який найзручніше записати у вигляді:

(3.16)

або

,                                 (3.17)

де  - ординати кривої добігання води по руслу;

- витрата води у верхньому створі у момент ;

- час добігання долі витрати води, яка дорівнює ;

- час, за який зміна витрати води у верхньому створі не впливає на витрату води у нижньому створі.

У формулі (3.17)  приймається рівним нулю.

Таким чином, розрахунок витрат води у замикаючому створі за формулою (3.17) має такі етапи:

1) Для визначння функції  використовується формула (3.6). параметри  і  визначаються шляхом розрахунку (за методом оптимізації). Відшукуються такі значення параметрів  і , при яких забезпечується найкраща відповідність між спостереженими та розрахованими за формулою (3.17) витратами води.

2) Для завдання нульових початкових умов виключається підземна складова () із витрати води  в момент часу , тобто визначається приток води на ділянку (поверхнева витрата води, м3/с) за виразом

.                                           (3.18)

3) Кожна величина притока води на ділянку  помножується на всі ординати відповідної кривої добігання .

4) Підсумовуються визначені добутки по рядкам з умовою підземної складової за період паводку  за виразом

.                                         (3.19)

5) Виконується оцінка розрахунків трансформації паводкової хвилі за критерієм Неша, як () ( - середньоквадратична похибка прогнозу;  - середньоквадратичне відхилення прогнозної величини від середнього) та за співвідношенням фактичного і розрахункового об’ємів паводка на виході () за умовою бокового притоку

,                                          (3.20)

де  - об’єм паводка у верхньому створі.

6) Будується гідрограф паводка за фактичними та розрахунковими витратами води у верхньому та нижньому створах.

Якщо розбіжності між спостереженим і розрахованим гідрографами стоку суттєві, необхідно дещо змінити параметри кривої трансформації n і . При цьому доцільно враховувати:

- при збільшенні параметра  та незмінному значенні  n збільшується трансформація гідрографу, тобто зниження максимуму (при його зміщенні праворуч);

- при збільшенні параметра n  та незмінному значенні  трансформація зменшується (також при зміщенні максимуму праворуч).

Практичне завдання ІІІ

3.1 Розрахунок ординат функції трансформації за формулою Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова

Завдання: Розрахувати ординати функції трансформації за формулою Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова.

Вихідні дані:

# 1. Задані значення  числа характерних ділянок  та часу добігання на характерній ділянці в формулі Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова (відповідно варіанту дод.Д.).

2. Розрахунковий інтервал часу  доба.

Порядок розрахунків:

1. Функція впливу  показує послідовність добігання до нижнього створу часток витрати води, яка пройшла через верхній створ за час .

Формула Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова  для розрахунку функції трансформації (впливу)  має вигляд

,

де 	 - час добігання на характерній ділянці;

- число характерних ділянок;

- розрахунковий інтервал часу (взагалі =1);

- момент часу (=1, 2,…, ).

2. При розрахунках  сума ординат кривої добігання може не досягати одиниці для обмеженого числа ординат.

Використаний прийом, який дозволяє здобути . З цією метою кожну обчислену ординату кривої добігання поділяємо на суму усіх ординат. Розрахунки для  і  наведені у табл.3.1.

Таблиця 3.1 – Ординати кривої добігання при  і

| Спосіб здобуття ординати | Номер ординати | Сума |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | … | 7 | 8 |  |
| За формулою | 0,368 | 0,137 | 0,051 | … | 0,001 | 0,00 | 0,586 |
| Від розподілення на суму ординат | 0,628 | 0,234 | 0,087 | … | 0,002 | 0,00 | 1,00 |

Висновок. Важливою властивістю кривої добігання  є те, що площа фігури під нею (сума ординат кривої) дорівнює одиниці. Ця властивість є умовою зберігання об’ємів води на ділянці.  Характерно також, що крива добігання має максимум і при зростанні часу наближається до нуля.

В роботі за формулою Г.П.Калініна-М.Ф.Мілюкова розраховані  ординати кривої добігання при  і , сума яких дорівнює одиниці.

3.2 Розрахунок гідрографа дощового паводку за інтегралом Дюамеля

Завдання: Розрахувати витрати води р.Дністер біля м.Могильов-Подільський за період паводка за інтегралом Дюамеля.

Вихідні дані:

# 1. Середньодобові витрати води на р.Дністер-м.Могильов-Подільський за період паводка у 2001 р. (відповідно варіанту дод.Д.).

# 2. Ординати типової кривої спаду для р. Дністер – м.Могильов-Подільський (варіант 1, дод.Д.).

# 3. Розрахунковий інтервал часу  доба.

Порядок розрахунків:

Розрахунок трансформації паводкової хвилі за інтегралом Дюамеля

здійснюється в такі етапи:

1) Визначаємо ординати кривої добігання  за оптимальних параметрів   і , що відбувається за методом підбору (за критерієм Неша).

2) Для завдання нульових початкових умов виключаємо підземну складову () із витрати води  в момент часу , тобто визначаємоприток води на ділянку (поверхнева витрата води, м3/с) за виразом

.

3) Кожну величину притоку води на ділянку  помножуємо на всі ординати відповідної кривої добігання .

4) Підсумовуємо визначені добутки по рядкам з умовою підземної складової за період паводку  за виразом

.

5) Результати розрахунків витрат води у нижньому створі за період паводка надані у табл.3.2.

6) Будуємо графік збіжності фактичного і розрахованого гідрографів побудованийй за даними табл.3.2 та показаний на рис.3.1.

5) Виконуємо оцінку розрахунків трансформації паводкової хвилі:

а) за критерієм Неша, як () ( - середньоквадратична похибка прогнозу;  - середньоквадратичне відхилення прогнозної величини від середнього) та

б) за співвідношенням фактичного і розрахункового об’ємів паводка на виході () за умовою бокового притоку

,

де  - об’єм паводка у верхньому створі.

Висновок. Розрахувані витрати води р.Дністер біля м.Могильов-Подільський за період паводка у 2001 р. за інтегралом Дюамеля. Критерій Неша дорівнює 0,77; середньоквадратичне відхилення ординат розрахункового гідрографа від фактичного (=220 м3/с); середньоквадратичне відхилення витрат води від норми =971 м3/с; =0,23.

Таблиця 3.2 – Розрахунок  трансформації паводка за інтегралом Дюамеля (р.Дністер –с.Грушка)

| № п/п | Дата | Витрата води, м3/с | Приток води на ділянку, , м3/с | Функція трансфор-мації, | Витрата води, м3/с | похибка, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 1/VII | 278 | 278 | 0 | 0,294 | 0 |  |  | … | 0 | 278 | 361 | 83,0 | 6889 |
| 2 | 2/VII | 1200 | 256 | 944 | 0162 | 0 | 378 |  |  | 378 | 634 | 352 | -282 | 79299 |
| 3 | 3/VII | 2450 | 230 | 2220 | 0,08 | 0 | 278 | 888 |  | 1165 | 1396 | 1840 | 445 | 197548 |
| 4 | 4/VII | 2680 | 212 | 2468 | 0,037 | 0 | 153 | 653 |  | 1792 | 2005 | 2540 | 535 | 286430 |
| 5 | 5/VII | 3370 | 190 | 3180 | 0,016 | 0 | 75,5 | 360 |  | 2432 | 2623 | 2980 | 357 | 127626 |
| 6 | 6/VII | 3230 | 190 | 3040 | 0,007 | 0 | 34,9 | 178 |  | 2763 | 2953 | 3360 | 407 | 165434 |
| 7 | 7/VII | 2690 | 190 | 2500 | 0,003 | 0 | 15,1 | 82,1 |  | 2704 | 2893 | 3080 | 186 | 34743 |
| 8 | 8/VII | 2140 | 190 | 1950 | 0,001 | 0 | 6,61 | 35,5 |  | 2395 | 2585 | 2630 | 44,7 | 1996 |
| 9 | 9/VII | 1790 | 190 | 1600 |  |  | 2,83 | 15,5 |  | 2037 | 2227 | 2180 | -47,0 | 2211 |
| 10 | 10/VII | 1520 | 190 | 1330 |  |  | 0,94 | 6,66 |  | 1627 | 1817 | 1950 | 133 | 17646 |
| 11 | 11/VII | 1260 | 190 | 1070 |  |  |  | 2,22 |  | 1321 | 1511 | 1630 | 119 | 14070 |
| 12 | 12/VII | 1020 | 190 | 830 |  |  |  |  |  | 1074 | 1264 | 1290 | 26,1 | 682 |
| 13 | 13/VII | 945 | 190 | 755 |  |  |  |  |  | 915 | 1105 | 1140 | 35,3 | 1246 |
| 14 | 14/VII | 808 | 190 | 618 |  |  |  |  |  | 772 | 962 | 1030 | 67,5 | 4554 |
| 15 | 15/VII | 705 | 190 | 515 |  |  |  |  |  | 649 | 839 | 913 | 73,8 | 5442 |
| 16 | 16/VII | 612 | 190 | 422 |  |  |  |  |  | 541 | 731 | 805 | 73,9 | 5464 |
| 17 | 17/VII | 576 | 190 | 386 |  |  |  |  |  | 464 | 654 | 702 | 47,6 | 2264 |
| 18 | 18/VII | 584 | 190 | 394 |  |  |  |  |  | 426 | 616 | 681 | 65,1 | 4232 |

Продовження табл.3.2

| № п/п | Дата | Витрата води, м3/с | Приток води на ділянку, , м3/с | Функція трансфор-мації, | Витрата води, м3/с | похибка, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 19 | 19/VII | 489 | 190 | 299 |  |  |  | 370 | 560 | 657 | 97,5 | 9503 |
| 20 | 20/VII | 409 | 190 | 219 |  |  |  | 302 | 492 | 558 | 66,5 | 4424 |
| 21 | 21/VII | 359 | 190 | 169 |  |  |  | 239 | 429 | 480 | 50,8 | 2581 |
| 22 | 22/VII | 347 | 190 | 157 |  |  |  | 198 | 388 | 443 | 55,2 | 3052 |
| 23 | 23/VII | 341 | 190 | 151 |  |  |  | 173 | 363 | 434 | 70,7 | 4998 |
| 24 | 24/VII | 335 | 190 | 145 |  |  | 58,0 | 159 | 349 | 415 | 66,4 | 4413 |
| 25 | 25/VII |  |  |  |  |  | 42,6 | 93,1 | 93,1 | 403 | 310 | 96057 |
| 26 | 26/VII |  |  |  |  |  | 23,5 | 46,9 | 46,9 | 382 | 335 | 112287 |
| 27 | 27/VII |  |  |  |  |  | 11,6 | 21,8 | 21,8 | 360 | 338 | 114354 |
| 28 | 28/VII |  |  |  |  |  | 5,37 | 9,61 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 4,02 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 1,02 | 1,63 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 0,59 |  |  |  |  |

1 - ;  2 - ; 3 -

Рисунок  3.1   - Збіжність фактичних і розрахункового гідрографів

Контрольні запитання до практичного завдання ІІІ

- Які методи відносяться до лінійних моделей трансформації для безприпливних ділянок річок? Запишіть основні формули розрахунку витрат води в нижньому створі у цих моделях.

- Що називається “характерною ділянкою”?

- Що називається функцією добігання (трансформації)?

- Як визначити ординати функції трансформації?

- Як визначити початкові значення параметрів формули Калініна-Мілюкова для розрахунку ординат функції добігання?

- Показати графічний вигляд і основні властивості функції трансформації.

- Як  розрахувати гідрограф паводку за інтегралом Дюамеля?

- Які є методи для розрахунку притоку води у руслову мережу?

- Як впливають параметри n і на форму кривої трансформації?

Перелік посилань

Основна література

### Лобода Н.С.  Конспект лекцій «Гідрологічні прогнози». Одеса: Видавництво «ТЭС», 2009. 172 с.

- Шакірзанова Ж.Р., Бурлуцька М.Е.  Гідрологічні розрахунки і прогнози: Конспект лекцій. Одеса: Вид. ТЕС, 2017. 156 с.

- Шакірзанова Ж.Р. Довгострокові гідрологічні прогнози: Конспект лекцій.  Одеса: Вид-во ТЕС, 2010.  154 с.

- Настанова з оперативної гідрології. Прогнози режиму вод суші. Гідрологічне забезпечення і обслуговування / Керівний документ. Київ: Український гідрометеорологічний центр, 2012. 120 с.

- Оцінювання якості методики  та точності (справджуваності) прогнозів  режиму поверхневих вод суші / Керівний документ. Київ: Український гідрометеорологічний центр, 2015.  70 с.

Перелік методичних вказівок

1.   Методичні вказівки до чергувань з дисципліни «Гідрологічні прогнози» по темі: «Керівництво роботи з автоматизованим робочим місцем гідролога-прогнозиста Арм-гідро» для студентів ІV-V курсів денної форми навчання за спеціальністю “Гідрологія”/    Шакірзанова  Ж.Р.,     Бойко В.М.,      Погорєлова М.П.,      Будкіна І.Є.,  Арестова О.В. Одеса, ОДЕКУ, 2012.  58 с.

2. Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни "Гідрологічні прогнози" за темою «Короткострокові прогнози водного режиму річок» для студентів ІV  курсу очної та заочної форм навчання за напрямом 6.040105 «Гідрометеорологія», спеціальність “Гідрологія” / Шакірзанова Ж.Р., Погоріло-ва М.П., Будкіна І.Є. ( Одеса, ОДЕКУ, 2014. ( 81 с.

3. Електронна бібліотека ОДЕКУ www.library-odeku.16mb.com.

4. Репозітарій ОДЕКУ http://eprints.library.odeku.edu.ua/

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Завдання №1 до практичного модуля 1

Варіант 1

Таблиця А.1. Щоденні рівні води на р.Дністер – м. Галич, 2010 р.

| Число | Щоденні рівні води, см |
| --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 231 | 298 | 225 | 123 |
| 2 | 297 | 289 | 208 | 132 |
| 3 | 309 | 273 | 203 | 148 |
| 4 | 363 | 254 | 186 | 179 |
| 5 | 440 | 221 | 179 | 174 |
| 6 | 413 | 208 | 175 | 176 |
| 7 | 413 | 205 | 173 | 195 |
| 8 | 343 | 585 | 194 | 204 |
| 9 | 306 | 625 | 202 | 199 |
| 10 | 282 | 501 | 181 | 182 |
| 11 | 256 | 368 | 176 | 174 |
| 12 | 251 | 280 | 174 | 173 |
| 13 | 247 | 284 | 168 | 169 |
| 14 | 234 | 229 | 152 | 164 |
| 15 | 214 | 227 | 148 | 162 |
| 16 | 221 | 221 | 146 | 151 |
| 17 | 209 | 213 | 148 | 148 |
| 18 | 194 | 215 | 146 | 153 |
| 19 | 191 | 199 | 144 | 156 |
| 20 | 187 | 203 | 146 | 173 |
| 21 | 171 | 198 | 143 | 170 |
| 22 | 202 | 187 | 141 | 183 |
| 23 | 273 | 195 | 139 | 177 |
| 24 | 329 | 204 | 137 | 158 |
| 25 | 253 | 203 | 132 | 151 |
| 26 | 278 | 205 | 127 | 148 |
| 27 | 544 | 208 | 130 | 132 |
| 28 | 478 | 253 | 129 | 130 |
| 29 | -103 | 271 | 127 | 128 |
| 30 | -80 | 266 | 127 | 129 |
| 31 |  | 251 | 126 |  |

Таблиця А.2. Щоденні рівні води на р.Дністер - м. Заліщики, 2010 р.

| Число | Щоденні рівні води, см |
| --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 398 | 570 | 419 | 287 |
| 2 | 398 | 536 | 399 | 293 |
| 3 | 477 | 516 | 395 | 296 |
| 4 | 492 | 452 | 373 | 299 |
| 5 | 629 | 415 | 359 | 323 |
| 6 | 633 | 395 | 343 | 336 |
| 7 | 603 | 386 | 344 | 323 |
| 8 | 537 | 474 | 342 | 338 |
| 9 | 494 | 760 | 366 | 352 |
| 10 | 470 | 872 | 380 | 351 |
| 11 | 446 | 748 | 358 | 329 |
| 12 | 418 | 629 | 344 | 324 |
| 13 | 409 | 555 | 336 | 319 |
| 14 | 394 | 523 | 325 | 318 |
| 15 | 382 | 496 | 319 | 314 |
| 16 | 384 | 462 | 315 | 304 |
| 17 | 377 | 424 | 314 | 302 |
| 18 | 362 | 405 | 305 | 301 |
| 19 | 362 | 397 | 302 | 300 |
| 20 | 363 | 394 | 304 | 304 |
| 21 | 343 | 389 | 302 | 325 |
| 22 | 336 | 371 | 298 | 378 |
| 23 | 358 | 362 | 294 | 344 |
| 24 | 550 | 371 | 289 | 325 |
| 25 | 512 | 373 | 285 | 314 |
| 26 | 439 | 367 | 280 | 299 |
| 27 | 509 | 385 | 278 | 297 |
| 28 | 717 | 393 | 276 | 295 |
| 29 | 780 | 489 | 276 | 293 |
| 30 | 672 | 490 | 275 |  |
| 31 |  | 461 | 275 |  |

Завдання №1 до практичного модуля 1

Варіант 2

Таблиця А.3. Щоденні рівні води на р.Дністер - м. Галич, 2011 р.

| Число | Щоденні рівні води, см |
| --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 135 | 326 | 228 | 129 |
| 2 | 133 | 291 | 410 | 129 |
| 3 | 139 | 277 | 423 | 125 |
| 4 | 140 | 238 | 311 | 123 |
| 5 | 145 | 237 | 263 | 118 |
| 6 | 144 | 231 | 232 | 117 |
| 7 | 134 | 274 | 216 | 117 |
| 8 | 130 | 344 | 197 | 119 |
| 9 | 126 | 287 | 188 | 124 |
| 10 | 131 | 268 | 243 | 133 |
| 11 | 192 | 251 | 226 | 138 |
| 12 | 181 | 227 | 209 | 135 |
| 13 | 163 | 238 | 188 | 126 |
| 14 | 148 | 232 | 183 | 119 |
| 15 | 146 | 211 | 192 | 118 |
| 16 | 146 | 188 | 185 | 117 |
| 17 | 143 | 181 | 183 | 119 |
| 18 | 140 | 181 | 185 | 117 |
| 19 | 138 | 182 | 178 | 117 |
| 20 | 127 | 169 | 171 | 116 |
| 21 | 147 | 164 | 160 | 115 |
| 22 | 150 | 213 | 154 | 115 |
| 23 | 139 | 208 | 150 | 114 |
| 24 | 135 | 189 | 148 | 114 |
| 25 | 130 | 176 | 144 | 114 |
| 26 | 171 | 179 | 145 | 114 |
| 27 | 194 | 187 | 142 | 114 |
| 28 | 190 | 217 | 130 | 113 |
| 29 | 243 | 196 | 131 | 113 |
| 30 | 348 | 183 | 131 | 112 |
| 31 |  | 189 | 130 |  |

Таблиця А.4. Щоденні рівні води на р.Дністер - м. Заліщики, 2011 р.

| Число | Щоденні рівні води, см |
| --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 288 | 572 | 328 | 271 |
| 2 | 280 | 514 | 375 | 265 |
| 3 | 275 | 414 | 588 | 265 |
| 4 | 270 | 408 | 603 | 265 |
| 5 | 278 | 374 | 492 | 264 |
| 6 | 277 | 364 | 420 | 263 |
| 7 | 281 | 358 | 374 | 262 |
| 8 | 276 | 423 | 355 | 261 |
| 9 | 269 | 523 | 340 | 261 |
| 10 | 267 | 507 | 327 | 266 |
| 11 | 270 | 421 | 377 | 269 |
| 12 | 338 | 399 | 376 | 269 |
| 13 | 323 | 387 | 358 | 269 |
| 14 | 308 | 386 | 335 | 267 |
| 15 | 295 | 384 | 319 | 266 |
| 16 | 287 | 361 | 332 | 265 |
| 17 | 283 | 328 | 332 | 265 |
| 18 | 275 | 317 | 317 | 267 |
| 19 | 271 | 320 | 329 | 266 |
| 20 | 270 | 310 | 316 | 265 |
| 21 | 268 | 300 | 300 | 264 |
| 22 | 268 | 297 | 291 | 264 |
| 23 | 287 | 362 | 290 | 262 |
| 24 | 283 | 363 | 284 | 260 |
| 25 | 276 | 331 | 283 | 258 |
| 26 | 271 | 315 | 280 | 257 |
| 27 | 273 | 305 | 283 | 257 |
| 28 | 342 | 311 | 279 | 257 |
| 29 | 313 | 372 | 275 | 257 |
| 30 | 440 | 341 | 274 | 257 |
| 31 |  | 325 | 274 |  |

Завдання№1 до практичного модуля 1

Варіант 3

Таблиця А.5. Щоденні рівні води на р.Дністер - м. Галич, 2012 р.

| Число | Щоденні рівні води, см |
| --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 149 | 127 | 275 | 114 |
| 2 | 146 | 121 | 203 | 114 |
| 3 | 157 | 117 | 180 | 113 |
| 4 | 155 | 115 | 169 | 112 |
| 5 | 154 | 114 | 147 | 111 |
| 6 | 179 | 114 | 153 | 110 |
| 7 | 264 | 113 | 158 | 106 |
| 8 | 272 | 113 | 146 | 114 |
| 9 | 247 | 116 | 133 | 115 |
| 10 | 223 | 122 | 129 | 109 |
| 11 | 211 | 137 | 118 | 105 |
| 12 | 217 | 149 | 116 | 104 |
| 13 | 243 | 139 | 115 | 104 |
| 14 | 249 | 126 | 166 | 104 |
| 15 | 241 | 121 | 183 | 104 |
| 16 | 223 | 126 | 208 | 103 |
| 17 | 201 | 139 | 203 | 103 |
| 18 | 189 | 152 | 164 | 104 |
| 19 | 183 | 143 | 159 | 104 |
| 20 | 181 | 132 | 152 | 105 |
| 21 | 172 | 123 | 147 | 113 |
| 22 | 157 | 146 | 142 | 185 |
| 23 | 148 | 154 | 134 | 182 |
| 24 | 146 | 204 | 127 | 147 |
| 25 | 144 | 182 | 120 | 142 |
| 26 | 140 | 154 | 117 | 129 |
| 27 | 138 | 167 | 116 | 125 |
| 28 | 136 | 196 | 116 | 124 |
| 29 | 134 | 172 | 116 | 123 |
| 30 | 128 | 173 | 115 | 123 |
| 31 |  | 154 | 114 |  |

Таблиця А.6. Щоденні рівні води на р.Дністер - м. Заліщики, 2012 р.

| Число | Щоденні рівні води, см |
| --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 285 | 260 | 291 | 253 |
| 2 | 287 | 260 | 419 | 250 |
| 3 | 279 | 259 | 364 | 249 |
| 4 | 285 | 258 | 322 | 248 |
| 5 | 294 | 257 | 293 | 248 |
| 6 | 288 | 255 | 284 | 248 |
| 7 | 340 | 253 | 281 | 249 |
| 8 | 434 | 252 | 284 | 249 |
| 9 | 415 | 252 | 276 | 249 |
| 10 | 373 | 252 | 266 | 251 |
| 11 | 346 | 256 | 263 | 252 |
| 12 | 348 | 262 | 260 | 250 |
| 13 | 359 | 268 | 260 | 248 |
| 14 | 378 | 277 | 259 | 248 |
| 15 | 393 | 263 | 300 | 247 |
| 16 | 384 | 260 | 294 | 247 |
| 17 | 368 | 259 | 340 | 245 |
| 18 | 340 | 258 | 348 | 244 |
| 19 | 325 | 271 | 318 | 244 |
| 20 | 305 | 268 | 291 | 245 |
| 21 | 294 | 260 | 284 | 248 |
| 22 | 290 | 256 | 276 | 249 |
| 23 | 287 | 256 | 266 | 299 |
| 24 | 279 | 270 | 263 | 325 |
| 25 | 274 | 310 | 260 | 290 |
| 26 | 272 | 310 | 256 | 279 |
| 27 | 268 | 285 | 254 | 268 |
| 28 | 264 | 272 | 252 | 262 |
| 29 | 264 | 325 | 251 | 260 |
| 30 | 262 | 295 | 260 | 256 |
| 31 |  | 293 | 257 |  |

Завдання №1 до практичного модуля 1

Варіант 4

Таблиця А.7. Щоденні рівні води на р.Дністер - м. Галич, 2013 р.

| Число | Щоденні рівні води, см |
| --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 146 | 169 | 115 | 124 |
| 2 | 147 | 162 | 113 | 116 |
| 3 | 155 | 156 | 109 | 115 |
| 4 | 161 | 147 | 106 | 116 |
| 5 | 218 | 143 | 101 | 115 |
| 6 | 239 | 134 | 99 | 115 |
| 7 | 216 | 129 | 99 | 114 |
| 8 | 229 | 126 | 99 | 113 |
| 9 | 227 | 125 | 98 | 107 |
| 10 | 211 | 123 | 95 | 101 |
| 11 | 198 | 120 | 93 | 101 |
| 12 | 191 | 117 | 92 | 100 |
| 13 | 191 | 153 | 103 | 107 |
| 14 | 209 | 163 | 104 | 111 |
| 15 | 189 | 164 | 102 | 113 |
| 16 | 182 | 165 | 104 | 118 |
| 17 | 169 | 166 | 101 | 114 |
| 18 | 157 | 161 | 99 | 115 |
| 19 | 153 | 143 | 95 | 119 |
| 20 | 151 | 138 | 93 | 136 |
| 21 | 154 | 136 | 92 | 138 |
| 22 | 149 | 127 | 93 | 129 |
| 23 | 145 | 123 | 95 | 127 |
| 24 | 171 | 117 | 95 | 126 |
| 25 | 160 | 114 | 94 | 131 |
| 26 | 199 | 114 | 94 | 139 |
| 27 | 221 | 113 | 97 | 136 |
| 28 | 176 | 112 | 101 | 133 |
| 29 | 178 | 109 | 106 | 134 |
| 30 | 181 | 109 | 131 | 128 |
| 31 |  | 116 | 135 |  |

Таблиця А.8. Щоденні рівні води на р.Дністер-м.Заліщики, 2013 р.

| Число | Щоденні рівні води, см |
| --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | 286 | 289 | 258 | 284 |
| 2 | 285 | 293 | 268 | 277 |
| 3 | 289 | 290 | 262 | 265 |
| 4 | 286 | 284 | 257 | 261 |
| 5 | 287 | 280 | 254 | 259 |
| 6 | 304 | 277 | 252 | 259 |
| 7 | 356 | 274 | 250 | 257 |
| 8 | 346 | 274 | 249 | 257 |
| 9 | 376 | 272 | 248 | 256 |
| 10 | 373 | 270 | 247 | 253 |
| 11 | 353 | 270 | 249 | 251 |
| 12 | 336 | 265 | 247 | 251 |
| 13 | 335 | 264 | 245 | 253 |
| 14 | 333 | 274 | 249 | 251 |
| 15 | 348 | 295 | 250 | 251 |
| 16 | 340 | 299 | 250 | 255 |
| 17 | 323 | 294 | 249 | 256 |
| 18 | 313 | 296 | 249 | 256 |
| 19 | 295 | 292 | 248 | 256 |
| 20 | 288 | 282 | 248 | 257 |
| 21 | 285 | 270 | 246 | 268 |
| 22 | 285 | 270 | 245 | 276 |
| 23 | 284 | 269 | 245 | 275 |
| 24 | 278 | 266 | 243 | 271 |
| 25 | 300 | 265 | 249 | 270 |
| 26 | 305 | 264 | 248 | 270 |
| 27 | 331 | 257 | 248 | 275 |
| 28 | 342 | 257 | 248 | 275 |
| 29 | 310 | 256 | 248 | 273 |
| 30 | 290 | 255 | 256 | 273 |
| 31 |  | 255 | 255 | 268 |

ДОДАТОБ Б

Завдання №2.1 до практичного модуля 2

Варіант 1

Таблиця Б.1. Вихідні дані для розрахунку руслових запасів води і прогнозу середньомісячних витрат води р. Десна – м. Чернігів

Липень; t=30.06

| Рік | Витрати води в дату t | Середньомісячна витрата води Q07 Чернігів |
| --- | --- | --- |
|  | QБрянськ | QРазльоти | QМутіно | QРильск | QЧернігів |  |
| 2000 | 24,6 | 50,3 | 29,0 | 21,9 | 99,4 | 94,9 |
| 2001 | 25,7 | 72,6 | 36,8 | 30,1 | 147 | 118 |
| 2002 | 58,0 | 180 | 27,9 | 35,5 | 325 | 227 |
| 2003 | 34,7 | 71,8 | 25,4 | 31,6 | 163 | 128 |
| 2004 | 22,3 | 57,4 | 31,4 | 23,8 | 137 | 125 |
| 2005 | 34,8 | 110 | 49,5 | 36,8 | 216 | 219 |
| 2006 | 31,0 | 83,7 | 40,4 | 37,2 | 172 | 172 |
| 2007 | 29,3 | 99,7 | 40,1 | 53,3 | 186 | 158 |
| 2008 | 22,1 | 55,2 | 32,9 | 29,1 | 121 | 117 |
| 2009 | 35,3 | 135 | 40,5 | 42,0 | 235 | 207 |
| 2010 | 27,8 | 74,9 | 50,9 | 42,4 | 199 | 168 |
| 2011 | 91,3 | 151 | 42,5 | 49,2 | 236 | 247 |
| 2012 | 34,1 | 94,6 | 29,8 | 29,3 | 164 | 192 |
| 2013 | 45,2 | 99,8 | 39,0 | 46,6 | 178 | 164 |
| 2014 | 125 | 254 | 117 | 76,6 | 364 | 431 |
| 2015 | 21,1 | 55,1 | 32,8 | 20,2 | 126 | 102 |
| 2016 | 33,0 | 83,0 | 28,7 | 18,9 | 141 | 125 |
| 2017 | 29,1 | 115 | 65,2 | 54,4 | 252 | 224 |
| 2018 | 174 | 140 | 55,2 | 37,3 | 215 | 251 |
| 2019 | 20,1 | 55,9 | 51,8 | 29,8 | 118 | 133 |
| 2020 | 73,7 | 248 | 87,2 | 36,8 | 405 | 357 |

Завдання №2.1 до практичного модуля 2

Варіант 2

Таблиця Б.2. Вихідні дані для розрахунку руслових запасів води і прогнозу середньомісячних витрат води р. Десна – м. Чернігів

Серпень, t= 31.07

| Рік | Витрати води в дату t | Середньомісячна витрата води Q08 Чернігів |
| --- | --- | --- |
|  | QБрянськ | QРазльоти | QМутіно | QРильск | QЧернігів |  |
| 2000 | 26,9 | 57,1 | 37,3 | 54,7 | 102 | 121 |
| 2001 | 42,8 | 66,4 | 32,7 | 26,5 | 98,6 | 110 |
| 2002 | 175 | 151 | 27,6 | 32,7 | 230 | 237 |
| 2003 | 25,0 | 47,6 | 20,4 | 23,3 | 101 | 80,8 |
| 2004 | 18,4 | 44,0 | 34,0 | 27,8 | 111 | 110 |
| 2005 | 22,8 | 77,3 | 46,0 | 29,1 | 198 | 176 |
| 2006 | 21,6 | 51,0 | 26,0 | 26,6 | 111 | 107 |
| 2007 | 33,0 | 60,4 | 31,9 | 25,9 | 122 | 129 |
| 2008 | 18,2 | 52,3 | 40,9 | 25,1 | 115 | 103 |
| 2009 | 45,3 | 144 | 39,2 | 42,4 | 186 | 163 |
| 2010 | 21,1 | 56,0 | 46,4 | 43,8 | 143 | 207 |
| 2011 | 25,2 | 71,9 | 35,4 | 26,7 | 158 | 173 |
| 2012 | 20,1 | 43,6 | 16,8 | 16,9 | 93,0 | 89,5 |
| 2013 | 30,2 | 125 | 95,8 | 50,7 | 230 | 191 |
| 2014 | 30,9 | 82,5 | 35,1 | 27,4 | 184 | 149 |
| 2015 | 23,7 | 50,4 | 21,2 | 16,8 | 88,9 | 84,6 |
| 2016 | 24,6 | 66,8 | 41,7 | 24,5 | 124 | 117 |
| 2017 | 42,0 | 132 | 60,8 | 52,1 | 232 | 223 |
| 2018 | 39,0 | 81,6 | 48,5 | 33,5 | 181 | 180 |
| 2019 | 39,2 | 68,5 | 53,4 | 36,0 | 132 | 140 |
| 2020 | 85,8 | 221 | 74,5 | 62,1 | 315 | 309 |

Завдання №2.1 до практичного модуля 2

Варіант 3

Таблиця Б.3. Вихідні дані для розрахунку руслових запасів води і прогнозу середньомісячних витрат води р. Десна – м. Чернігів

Вересень, t=31.08

| Рік | Витрати води в дату t | Середньомісячна витрата води Q09 Чернігів |
| --- | --- | --- |
|  | QБрянськ | QРазльоти | QМутіно | QРильск | QЧернігів |  |
| 2000 | 19,6 | 42,1 | 31,5 | 24,3 | 87,0 | 90,6 |
| 2001 | 26,2 | 60,1 | 33,0 | 31,6 | 109 | 94,7 |
| 2002 | 12,4 | 166 | 32,2 | 39,9 | 260 | 232 |
| 2003 | 25,0 | 53,0 | 28,8 | 23,9 | 149 | 87,2 |
| 2004 | 20,1 | 51,6 | 34,4 | 28,8 | 120 | 116 |
| 2005 | 32,8 | 152 | 58,0 | 44,2 | 238 | 223 |
| 2006 | 35,5 | 82,3 | 38,0 | 33,9 | 163 | 141 |
| 2007 | 26,2 | 62,8 | 32,4 | 28,9 | 128 | 120 |
| 2008 | 28,9 | 69,3 | 39,2 | 38,4 | 127 | 125 |
| 2009 | 23,7 | 96,6 | 31,9 | 28,5 | 174 | 157 |
| 2010 | 21,1 | 50,5 | 39,8 | 27,7 | 136 | 130 |
| 2011 | 73,4 | 142 | 62,1 | 50,8 | 231 | 217 |
| 2012 | 25,2 | 122 | 52,9 | 31,7 | 217 | 148 |
| 2013 | 47,7 | 96,0 | 46,5 | 39,9 | 165 | 197 |
| 2014 | 56,8 | 277 | 85,8 | 39,9 | 434 | 318 |
| 2015 | 22,2 | 55,5 | 20,2 | 17,8 | 96,5 | 91,5 |
| 2016 | 21,0 | 62,2 | 30,3 | 22,1 | 119 | 118 |
| 2017 | 30,5 | 109 | 59,6 | 43,4 | 221 | 208 |
| 2018 | 71,1 | 166 | 62,4 | 55,8 | 306 | 256 |
| 2019 | 44,0 | 127 | 63,4 | 75,4 | 171 | 171 |
| 2020 | 133 | 213 | 73,4 | 49,6 | 348 | 322 |

ДОДАТОК В

Завдання №2.2 до практичного модуля 2

Варіант 1

Таблиця В.1.Вихідні дані для побудови кривої об’ємів

р.Десна на ділянці с.Разльоти – м. Чернігів, 2001 р.

| Дата | Витрати води, м3/с |
| --- | --- |
|  | Р.Десна-м.Чернігів (н) | Р.Десна-с.Разльоти (в) | Р.Сейм-м.Мутіно (б) |
| 16.04 | 1720 | 713 | 538 |
| 17.04 | 1710 | 699 | 526 |
| 18.04 | 1680 | 675 | 478 |
| 19.04 | 1590 | 662 | 454 |
| 20.04 | 1530 | 640 | 430 |
| 21.04 | 1460 | 625 | 414 |
| 22.04 | 1420 | 604 | 396 |
| 23.04 | 1380 | 591 | 366 |
| 24.04 | 1340 | 567 | 350 |
| 25.04 | 1320 | 546 | 334 |
| 26.04 | 1280 | 532 | 318 |
| 27.04 | 1250 | 510 | 293 |
| 28.04 | 1230 | 499 | 279 |
| 29.04 | 1210 | 491 | 262 |
| 30.04 | 1180 | 476 | 237 |
| 1.05 | 1150 | 466 | 225 |
| 2.05 | 1120 | 452 | 216 |
| 3.05 | 1100 | 435 | 209 |
| 4.05 | 1080 | 410 | 200 |
| 5.05 | 1060 | 416 | 191 |
| 6.05 | 1030 | 407 | 185 |
| 7.05 | 1000 | 396 | 176 |
| 8.05 | 980 | 384 | 165 |
| 9.05 | 954 | 376 | 156 |
| 10.05 | 933 | 385 | 147 |
| 11.05 | 909 | 354 | 139 |
| 12.05 | 884 | 344 | 130 |
| 13.05 | 853 | 333 | 121 |
| 14.05 | 818 | 323 | 116 |
| 15.05 | 781 | 313 | 109 |
| 16.05 | 748 | 304 | 103 |
| 17.05 | 719 | 295 | 97.4 |
| 18.05 | 683 | 264 | 93.2 |
| 19.05 | 652 | 275 | 87.8 |

Завдання №2.2 до практичного модуля 2

Варіант 2

Таблиця В.2. Вихідні дані для побудови кривої об’ємів

р.Юг – Гавріно, 2002 рік

| Дата | Витрати води, м3/с |
| --- | --- |
|  | QГ | QП | QО |
| 20.05 | 3780 | 1170 | 643 |
| 21.05 | 3620 | 1380 | 635 |
| 22.05 | 3170 | 974 | 616 |
| 23.05 | 2720 | 718 | 591 |
| 24.05 | 2330 | 599 | 556 |
| 25.05 | 2200 | 564 | 512 |
| 26.05 | 2150 | 517 | 460 |
| 27.05 | 2080 | 458 | 366 |
| 28.05 | 1910 | 393 | 277 |
| 29.05 | 1770 | 340 | 208 |
| 30.05 | 1630 | 295 | 169 |
| 31.05 | 1490 | 263 | 143 |
| 1.06 | 1340 | 232 | 116 |
| 2.06 | 1170 | 212 | 93.6 |
| 3.06 | 934 | 179 | 79.6 |
| 4.06 | 708 | 151 | 70.0 |
| 5.06 | 555 | 124 | 58.3 |
| 6.06 | 452 | 101 | 52.8 |
| 7.06 | 392 | 91.1 | 42.6 |
| 8.06 | 302 | 77.4 | 27.5 |
| 9.06 | 271 | 74.4 | 27.0 |
| 10.06 | 251 | 72.4 | 25.9 |
| 11.06 | 232 | 67.7 | 24.5 |
| 12.06 | 209 | 67.7 | 23.0 |
| 13.06 | 195 | 63.4 | 22.1 |

Завдання №2.2 до практичного модуля 2

Варіант 3

Таблиця В.3. Вихідні дані для побудови кривої об’ємів

р. Печора - с.Усть-Цильма, 2003 рік

| Дата | Витрати води, м3/с |
| --- | --- |
|  | Q, м3/с с.Усть-Цильма | Qк , м3/с | Qм , м3/с | Qчщ , м3/с |
| 25.05 | 23000 | 387 | 9580 | 5590 |
| 26.05 | 22900 | 363 | 9850 | 5300 |
| 27.05 | 22600 | 339 | 10300 | 4760 |
| 28.05 | 22300 | 322 | 10600 | 4540 |
| 29.05 | 21900 | 341 | 10800 | 4640 |
| 30.05 | 21700 | 445 | 10500 | 4150 |
| 31.05 | 21300 | 543 | 10000 | 3580 |
| 1.06 | 21100 | 570 | 9120 | 3150 |
| 2.06 | 20800 | 537 | 7880 | 3020 |
| 3.06 | 20600 | 484 | 6530 | 3620 |
| 4.06 | 20100 | 432 | 5600 | 2940 |
| 5.06 | 19300 | 385 | 5030 | 2540 |
| 6.06 | 18000 | 341 | 4670 | 2270 |
| 7.06 | 16300 | 302 | 4180 | 2070 |
| 8.06 | 14500 | 270 | 2560 | 1990 |
| 9.06 | 12700 | 249 | 2980 | 1990 |
| 10.06 | 11100 | 230 | 2700 | 1850 |
| 11.06 | 9420 | 214 | 2570 | 1490 |
| 12.06 | 8110 | 199 | 2450 | 1310 |
| 13.06 | 7080 | 187 | 2280 | 1200 |
| 14.06 | 6300 | 174 | 2030 | 1120 |
| 15.06 | 5780 | 163 | 1720 | 1090 |
| 16.06 | 5460 | 158 | 1580 | 1090 |
| 17.06 | 4960 | 156 | 1560 | 1110 |
| 18.06 | 4550 | 161 | 1590 | 947 |
| 19.06 | 4170 | 170 | 1670 | 881 |
| 20.06 | 3870 | 174 | 1620 | 860 |
| 21.06 | 3680 | 176 | 1490 | 908 |

Завдання №2.2 до практичного модуля 2

Варіант 4

Таблиця В.4. Вихідні дані для побудови кривої об’ємів

р. Західна Двіна – м. Вітебськ, 2004 рік

| Дата | Витрати води |
| --- | --- |
|  | QВітебськ | QВеліж |
| 10.04 | 1480 | 986 |
| 11.04 | 1450 | 930 |
| 12.04 | 1380 | 870 |
| 13.04 | 1300 | 830 |
| 14.04 | 1240 | 810 |
| 15.04 | 1210 | 795 |
| 16.04 | 1180 | 770 |
| 17.04 | 1150 | 753 |
| 18.04 | 1110 | 730 |
| 19.04 | 1080 | 690 |
| 20.04 | 1040 | 675 |
| 21.04 | 993 | 659 |
| 22.04 | 945 | 641 |
| 23.04 | 904 | 600 |
| 24.04 | 872 | 580 |
| 25.04 | 852 | 565 |
| 26.04 | 829 | 540 |
| 27.04 | 810 | 515 |
| 28.04 | 788 | 500 |
| 29.04 | 758 | 488 |
| 30.04 | 715 | 463 |
| 1.05 | 676 | 449 |
| 2.05 | 632 | 435 |
| 3.05 | 590 | 408 |
| 4.05 | 542 | 363 |
| 5.05 | 502 | 325 |
| 6.05 | 463 | 296 |
| 7.05 | 436 | 270 |
| 8.05 | 414 | 250 |
| 9.05 | 392 | 238 |
| 10.05 | 373 | 221 |
| 11.05 | 357 | 204 |
| 12.05 | 343 | 196 |

Завдання №2.2 до практичного модуля 2

Варіант 5

Таблиця В.5. Вихідні дані для побудови кривої об’ємів

р.Сож – м.Славгород, 2005 рік

| Дата | Витрати води, м3/с |
| --- | --- |
|  | QСлавгород | QВіхра | QУскоси | QПроня |
| 12.04 | 682 | 182 | 163 | 187 |
| 13.04 | 650 | 182 | 210 | 136 |
| 14.04 | 650 | 158 | 212 | 67.6 |
| 15.04 | 670 | 129 | 168 | 49.4 |
| 16.04 | 670 | 105 | 139 | 37.4 |
| 17.04 | 630 | 82.1 | 111 | 28.9 |
| 18.04 | 580 | 70.4 | 89.8 | 27.7 |
| 19.04 | 530 | 56.1 | 53.3 | 32.2 |
| 20.04 | 480 | 56.1 | 53.3 | 32.2 |
| 21.04 | 448 | 50.2 | 39.4 | 23.4 |
| 22.04 | 419 | 43.0 | 34.5 | 19.7 |
| 23.04 | 396 | 33.7 | 30.2 | 15.9 |
| 24.04 | 367 | 25.1 | 27.5 | 12.9 |
| 25.04 | 345 | 20.3 | 25.9 | 12.6 |
| 26.04 | 319 | 17.7 | 25.9 | 12.6 |
| 27.04 | 291 | 15.9 | 24.7 | 12.6 |
| 28.04 | 266 | 14.3 | 22.9 | 10.1 |
| 29.04 | 240 | 12.7 | 20.6 | 8.96 |
| 30.04 | 223 | 11.1 | 17.6 | 8.13 |
| 1.05 | 206 | 10.0 | 15.3 | 7.34 |
| 2.05 | 189 | 8.74 | 14.4 | 6.61 |
| 3.05 | 174 | 7.95 | 13.1 | 6.14 |
| 4.05 | 160 | 7.20 | 11.5 | 5.80 |
| 5.05 | 149 | 6.60 | 10.7 | 5.59 |
| 6.05 | 137 | 6.34 | 10.3 | 5.48 |
| 7.05 | 126 | 6.22 | 10.1 | 5.37 |
| 8.05 | 116 | 5.62 | 9.7 | 5.37 |
| 9.05 | 104 | 5.34 | 9.5 | 5.37 |
| 10.05 | 94.6 | 5.22 | 9.3 | 5.48 |
| 11.05 | 85.8 | 5.21 | 8.7 | 5.26 |
| 12.05 | 77.4 | 4.91 | 8.3 | 4.94 |
| 13.05 | 71.4 | 4.66 | 7.9 | 4.78 |
| 14.05 | 67.0 | 4.40 | 7.50 | 4.64 |
| 15.05 | 64.2 | 4.30 | 7.50 | 4.64 |
| 16.05 | 62.1 | 4.24 | 7.50 | 4.59 |

ДОДАТОК Д

Завдання №3.2 до практичного модуля 2

Варіант 1

# Таблиця Д.1. Вихідні дані для розрахунку трансформації паводка

за інтегралом Дюамеля

р.Дністер – м. М.Подільський – с. Грушка, 2001 р.

| Дата | Витрата води у верхньому створі, Q, м3/с | Витрата води у нижньому створі, Q, м3/с | Ординати кривої спаду, , м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.07 | 278 | 361 |  |
| 2.07 | 1200 | 352 |  |
| 3.07 | 2450 | 1840 |  |
| 4.07 | 2680 | 2540 |  |
| 5.07 | 3370 | 2980 |  |
| 6.07 | 3230 | 3360 |  |
| 7.07 | 2690 | 3080 |  |
| 8.07 | 2140 | 2630 |  |
| 9.07 | 1790 | 2180 |  |
| 10.07 | 1520 | 1950 |  |
| 11.07 | 1260 | 1630 |  |
| 12.07 | 1020 | 1290 |  |
| 13.07 | 945 | 1140 |  |
| 14.07 | 808 | 1030 |  |
| 15.07 | 705 | 913 |  |
| 16.07 | 612 | 805 |  |
| 17.07 | 576 | 702 |  |
| 18.07 | 584 | 681 |  |
| 19.07 | 489 | 657 |  |
| 20.07 | 409 | 558 |  |
| 21.07 | 359 | 480 |  |
| 22.07 | 347 | 443 |  |
| 23.07 | 341 | 434 |  |
| 24.07 | 335 | 415 |  |
| 25.07 |  | 403 |  |
| 26.07 |  | 382 |  |
| 27.07 |  | 360 |  |
| n=2; τ=1 доба; Q= 190 м3/с |

# Ординати типової кривої спаду

# для р. Дністер – м.М. Подільський

| Момент спаду | , м3/с |
| --- | --- |
| 0 | 320 |
| 1 | 300 |
| 2 | 278 |
| 3 | 256 |
| 4 | 230 |
| 5 | 212 |
| 6 | 188 |
| 7 | 166 |
| 8 | 156 |
| 9 | 149 |
| 10 | 143 |
| 11 | 136 |
| 12 | 130 |
| 13 | 125 |
| 14 | 122 |
| 15 | 118 |
| 16 | 110 |
| 17 | 107 |
| 18 | 103 |
| 19 | 100 |
| 20 | 95 |

Завдання №3.2 до практичного модуля 2

Варіант 2

# Таблиця Д.2. Вихідні дані для розрахунку трансформації паводка

за інтегралом Дюамеля

р.Дністер – м. М.Подільський – с. Грушка, 2002 р.

| Дата | Витрата води у верхньому створі, Q, м3/с | Витрата води у нижньому створі, Q, м3/с | Ординати кривої спаду, , м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.08 | 218 | 222 |  |
| 2.08 | 548 | 256 |  |
| 3.08 | 1460 | 980 |  |
| 4.08 | 1390 | 1470 |  |
| 5.08 | 902 | 1180 |  |
| 6.08 | 681 | 862 |  |
| 7.08 | 422 | 682 |  |
| 8.08 | 400 | 520 |  |
| 9.08 | 344 | 348 |  |
| 10.08 | 335 | 383 |  |
| 11.08 | 310 | 361 |  |
| 12.08 | 294 | 359 |  |
| 13.08 | 270 | 324 |  |
| 14.08 | 247 | 298 |  |
| 15.08 | 234 | 277 |  |
| 16.08 |  | 261 |  |
| 17.08 |  | 248 |  |
| 18.08 |  | 233 |  |
| 19.08 |  | 220 |  |
| 20.08 |  | 210 |  |
| 21.08 |  | 200 |  |
| 22.08 |  | 195 |  |
| n=2; τ=1 доба; Q= 165 м3/с |

Завдання №3.2 до практичного модуля 2

Варіант 3

# Таблиця Д.3. Вихідні дані для розрахунку трансформації паводка

за інтегралом Дюамеля

р.Дністер – м. М.Подільський – с. Грушка, 2003 р.

| Дата | Витрата води у верхньому створі, Q, м3/с | Витрата води у нижньому створі, Q, м3/с | Ординати кривої спаду, , м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.09 | 236 | 195 |  |
| 2.09 | 721 | 211 |  |
| 3.09 | 1830 | 248 |  |
| 4.09 | 1710 | 1050 |  |
| 5.09 | 1140 | 1720 |  |
| 6.09 | 826 | 1360 |  |
| 7.09 | 631 | 978 |  |
| 8.09 | 528 | 753 |  |
| 9.09 | 455 | 607 |  |
| 10.09 | 397 | 527 |  |
| 11.09 | 344 | 455 |  |
| 12.09 | 316 | 396 |  |
| 13.09 | 302 | 361 |  |
| 14.09 | 294 | 324 |  |
| 15.09 | 267 | 302 |  |
| 16.09 | 258 | 280 |  |
| 17.09 | 253 | 261 |  |
| 18.09 |  | 242 |  |
| 19.09 |  | 232 |  |
| n=3; τ=1 доба; Q= 154 м3/с |

Завдання №3.2 до практичного модуля 2

Варіант 4

# Таблиця Д.4. Вихідні дані для розрахунку трансформації паводка

за інтегралом Дюамеля

р.Дністер – м. М.Подільський – с. Грушка, 2004 р.

| Дата | Витрата води у верхньому створі, Q, м3/с | Витрата води у нижньому створі, Q, м3/с | Ординати кривої спаду, , м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.07 | 310 | 312 |  |
| 2.07 | 559 | 764 |  |
| 3.07 | 1800 | 1050 |  |
| 4.07 | 1720 | 1440 |  |
| 5.07 | 1270 | 1400 |  |
| 6.07 | 988 | 1004 |  |
| 7.07 | 822 | 864 |  |
| 8.07 | 673 | 644 |  |
| 9.07 | 567 | 566 |  |
| 10.07 | 531 | 505 |  |
| 11.07 | 461 | 447 |  |
| 12.07 | 406 | 400 |  |
| 13.07 | 375 | 354 |  |
| 14.07 | 344 | 330 |  |
| 15.07 | 319 | 309 |  |
| 16.07 | 310 | 306 |  |
| 17.07 |  | 300 |  |
| 18.07 |  | 293 |  |
| 19.07 |  | 288 |  |
| 20.07 |  | 275 |  |
| 21.07 |  | 290 |  |
| n=2; τ=1 доба; Q= 170 м3/с |

Завдання №3.2 до практичного модуля 2

Варіант 5

# Таблиця Д.5. Вихідні дані для розрахунку трансформації паводка

за інтегралом Дюамеля

р.Дністер – м. М.Подільський – с. Грушка, 2005 р.

| Дата | Витрата води у верхньому створі, Q, м3/с | Витрата води у нижньому створі, Q, м3/с | Ординати кривої спаду, , м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.07 | 279 | 205 |  |
| 2.07 | 230 | 217 |  |
| 3.07 | 260 | 239 |  |
| 4.07 | 492 | 298 |  |
| 5.07 | 524 | 526 |  |
| 6.07 | 455 | 555 |  |
| 7.07 | 591 | 491 |  |
| 8.07 | 623 | 609 |  |
| 9.07 | 649 | 586 |  |
| 10.07 | 1300 | 821 |  |
| 11.07 | 1820 | 1490 |  |
| 12.07 | 1360 | 1600 |  |
| 13.07 | 830 | 1080 |  |
| 14.07 | 689 | 812 |  |
| 15.07 | 556 | 656 |  |
| 16.07 | 492 | 567 |  |
| 17.07 | 325 | 498 |  |
| 18.07 | 353 | 345 |  |
| 19.07 |  | 318 |  |
| 20.07 |  | 280 |  |
| 21.07 |  | 263 |  |
| 22.07 |  | 295 |  |
| 23.07 |  | 290 |  |
| n=2; τ=1 доба; Q= 172 м3/с |

З Б І Р Н И К

МЕТОДИЧНИХ  ВКАЗІВОК

до практичних занять

з  дисципліни

"Гідрологічні та морські прогнози"

за темою

«Короткострокові прогнози водного режиму річок»

Укладач: Шакірзанова Жаннета Рашидівна, д-р геогр.наук, проф.

Докус Ангеліна Олександрівна, канд.  геогр. наук, ст. викл.

Кущенко Лілія Вікторівна, ст. викл.

Електронне видання

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Одеський державний екологічний університет

65016, Одеса, вул.Львівська, 15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

# Text boxes

НЗ, t+1

Q, м3/с

м3/с

, м3/с

t, д

м3/с

, д